Федеральное агентство по образованию

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

Кафедра «Механика и конструирование машин»

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И СБОРНИК ЗАДАЧ

г. Великий Новгород

2008г.

УДК… 								     Печатается по решению

РИС НовГУ

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент Митюков А.Г.

Взаимозаменяемость.  Методические указания и сборник задач / сост. Фридлянд И. Г.; НовГУ им. Я. Мудрого. – Великий Новгород, 2008г – 82с.

Указания предназначены для изучения основных норм взаимозаменяемости дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация» студентами машиностроительных специальностей.

УДК…

Новгородский государственный

университет, 2008

И.Г. Фридлянд 2008

РАЗДЕЛ 1 РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ И СОПРЯЖЕНИЯ МАШИНОСТРОЕНИИ. ЭЛЕМЕНТЫ ГЛАДКИХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ.

Номинальный размер – размер, относительно которого определяют предельные размеры и отсчитывают отклонения. Сопрягаемые размеры имеют один номинальный размер. Как правило, номинальные размеры  следует выбирать из рядов нормальных линейных размеров (I) (см. табл. 2 на стр.10). Сопрягаемые поверхности разделяют на охватывающие – отверстия, обозначаемые буквой , охватываемые  - валы, обозначаемые буквой d.

Действительный размер  - размер, фактически полученный и измеренный с допустимой погрешностью. Поскольку номинальный размер получить практически очень трудно, то задаются двумя предельными размерами, между которыми должен находиться действительный размер годной детали. Наибольший и наименьший предельные размеры отверстия  и , то же самое  - для вала  и .

Предельные отклонения – алгебраическая разность между предельными и номинальными размерами. Верхнее  предельное отклонение  - алгебраическая разность между наибольшим и наименьшим размерами, обозначаемая для отверстий , для вала -  es. Нижнее предельное отклонение – соответственно между наименьшим и номинальным размерами.  Обозначение  - для отверстия , для вала  - .

Допуск – разность между наибольшими и наименьшими предельными размерами или абсолютная величина алгебраической разности между верхним и нижним предельными отклонениями. Обозначение – для отверстия , для вала . Можно выразить допуск следующим образом:

.

Графический отсчет размеров, отклонений и полей допусков (зона, ограниченная верхним и нижним предельным отклонением), производится от нулевой линии, которая определяет положение номинального размера. Отклонения могут быть как положительными, так и отрицательными.

Сопряжения деталей в собранном состоянии определяется посадкой, которая характеризует соединение в зависимости от величины получаемых зазоров или натягов. Зазор S   - разность размеров отверстий и вала до сборки, если размер отверстий больше размера вала. Наибольший зазор , наименьший зазор .

Натяг N  - разность размеров отверстия и вала до сборки, если размер вала больше размера отверстия.

Наибольший натяг , наименьший натяг .

Партию собранных изделий можно характеризовать величиной среднего зазора:

;

;

.

Допуск посадки с зазором  (с натягом TN) разность между наибольшим зазором  (c натягом ) и наименьшим зазором  (c натягом ) или сумма допусков отверстия и вала (и ).

,

.

Переходная посадка – посадка, при которой возможно получение как зазора, так и натяга.

Допуск переходной посадки  - сумма наибольшего зазора и наибольшего натяга или сумма допусков и .

.

Назначаемая точность гладких сопрягаемых и несопрягаемых размеров нормируется Единой системой допусков и посадок (ЕСДП), которая устанавливает 19 квалитетов и 28 основных отклонений.

Квалитет – совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для всех номинальных размеров. Это ступень градации значений допусков ЕСДП. Общее обозначение квалитета , где q – номер квалитета от 01 до 17.

,

где а – безразмерный коэффициент, не зависящий от номинального размера: берется из таблицы 2 на стр. 27 [1],  i- единица допуска (мкм) – множитель, зависящий от номинального размера.

(мм),

где . Здесь Dmax и Dmin – граничные значения интервала номинальных размеров (табл. 3 стр. 29 [1]).

Значение допусков квалитетов ЕСДП в зависимости от интервалов размеров приведены в табл. 4 стр. 32. Основные отклонения обозначаются прописными буквами от А до ZC  - для отверстий, строчными буквами от а до zc  - для валов (табл. 5 стр. 34).

В зависимости от технологических особенностей изготовления для получения посадок применяют систему отверстия или систему вала. Посадки в системе отверстия  - посадки, в которых различные зазоры (натяги) получают соединением различных по размеру валов с одним основным отверстием, поле допуска которого (для данного квалитета и интервала размеров) постоянно для всей совокупности посадок. Поле допуска основного отверстия расположено неизменно относительно нулевой линии так, что ЕI = 0. Поэтому основное отклонение в системе отверстия всегда Н. посадки в системе вала аналогичны , только в этом случае es = 0 и основное отклонение h.

Если верхнее и нижнее отклонение не указаны у номинальных размеров на чертеже, а оговорены общей записью в технических требованиях, то они называются неуказанными предельными отклонениями и могут обозначаться несколькими вариантами.

1 вариант:  ;

2 вариант: ;

3 вариант:

Конкретное значение  - по табл. 20 стр. 141.

ЗАДАНИЕ 1

Анализ размеров вала и заключение о годности действительных размеров партии деталей.

Цель задания:

- Изучить основную терминологию курса и научиться правильно определять основные и предельные отклонения  поля допуска, допуск размера вала.

- Понять связь основных теоретических понятий с реальной производственной ситуацией.

В  задании требуется:

1.   Определить:

- номинальный размер вала;

- наибольшее и наименьшее предельные отклонения;

- наибольший и наименьший размер вала;

- допуск размера вала.

2.  Изобразить графически поле допуска с простановкой всех необходимых размеров и обозначений.

- Дать заключение о годности партии деталей по приведенным размерам (годен, брак исправимый, брак неисправимый).

- Заполнить таблицу.

Таблица к заданию 1

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Номинальный размер, мм | d |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Верхнее предельное отклонение, мм | es |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Нижнее предельное отклонение, мм | ei |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Наибольший предельный размер, мм | dmax |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Наименьший предельный размер, мм | dmin |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Допуск размера, мм | Td |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Графическое изображение поля допуска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действительные размеры | dq |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности партии деталей |  | 15,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |
| Варианты | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Номинальный размер, мм | d |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Верхнее предельное отклонение, мм | es |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Нижнее предельное отклонение, мм | ei |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Наибольший предельный размер, мм | dmax |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Наименьший предельный размер, мм | dmin |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Допуск размера, мм | Td |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Графическое изображение поля допуска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действительные размеры | dq |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности партии деталей |  | 19,4 |  |  |  |  |  | 24,5 |
|  |  | 19,5 |  |  |  |  |  | 24,7 |
|  |  | 19,7 |  |  |  |  |  | 24,8 |
|  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |
|  |  | 20,5 |  |  |  |  |  | 25,4 |
|  |  | 20,7 |  |  |  |  |  | 25,5 |
| Варианты | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1.Номинальный размер, мм | d |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Верхнее предельное отклонение, мм | es |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Нижнее предельное отклонение, мм | ei |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Наибольший предельный размер, мм | dmax |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Наименьший предельный размер, мм | dmin |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Допуск размера, мм | Td |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Графическое изображение поля допуска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действительные размеры | dq |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности партии деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варианты | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1.Номинальный размер, мм | d |  |  |  |  |
| 2.Верхнее предельное отклонение, мм | es |  |  |  |  |
| 3. Нижнее предельное отклонение, мм | ei |  |  |  |  |
| 4. Наибольший предельный размер, мм | dmax |  |  |  |  |
| 5. Наименьший предельный размер, мм | dmin |  |  |  |  |
| 6. Допуск размера, мм | Td |  |  |  |  |
| 7. Графическое изображение поля допуска |  |  |  |  |  |
| Действительные размеры | dq |  |  |  |  |
| Заключение о годности партии деталей |  | 30,6 |  |  |  |
|  |  | 30,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29,4 |  |  |  |  |  |  |

ЗАДАНИЕ 2

Анализ размеров отверстия и заключение о годности действительных размеров партии деталей.

Цель задания:

- Изучить основную терминологию курса и научиться правильно определять основные и предельные отклонения  поля допуска, допуск размера вала.

- Понять связь основных теоретических понятий с реальной производственной ситуацией.

В  задании требуется:

1.   Определить:

- номинальный размер вала;

- наибольшее и наименьшее предельные отклонения;

- наибольший и наименьший размер отверстия;

- допуск размера отверстия.

- Изобразить графически поле допуска с простановкой всех необходимых размеров и обозначений.

- Дать заключение о годности партии деталей по приведенным размерам (годен, брак исправимый, брак неисправимый).

- Заполнить таблицу.

Таблица к заданию 2

| Номер варианта Наименование и обозначение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20-0,2 |  |  |  |  |
| 1.Номинальный размер, мм | D |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Верхнее предельное отклонение, мм | ES |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Нижнее предельное отклонение, мм | EI |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Наибольший предельный размер, мм | Dmax |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Наименьший предельный размер, мм | Dmin |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Допуск размера, мм | TD |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Графическое изображение поля допуска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действительные размеры | Dq |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности партии деталей | 19,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20,7 |  |  |  |  |  |  |
| Номер варианта Наименование и обозначение | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Номинальный размер, мм | D |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Верхнее предельное отклонение, мм | ES |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Нижнее предельное отклонение, мм | EI |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Наибольший предельный размер, мм | Dmax |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Наименьший предельный размер, мм | Dmin |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Допуск размера, мм | TD |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Графическое изображение поля допуска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действительные размеры | Dq |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности партии деталей | 30,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29,4 |  |  |  |  |  |  |
| Номер варианта Наименование и обозначение | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1.Номинальный размер, мм | D |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Верхнее предельное отклонение, мм | ES |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Нижнее предельное отклонение, мм | EI |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Наибольший предельный размер, мм | Dmax |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Наименьший предельный размер, мм | Dmin |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Допуск размера, мм | TD |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Графическое изображение поля допуска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действительные размеры | Dq |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности партии деталей | 15,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |
| Номер варианта Наименование и обозначение | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1.Номинальный размер, мм | D |  |  |  |  |
| 2.Верхнее предельное отклонение, мм | ES |  |  |  |  |
| 3. Нижнее предельное отклонение, мм | EI |  |  |  |  |
| 4. Наибольший предельный размер, мм | Dmax |  |  |  |  |
| 5. Наименьший предельный размер, мм | Dmin |  |  |  |  |
| 6. Допуск размера, мм | TD |  |  |  |  |
| 7. Графическое изображение поля допуска |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности партии деталей | 25,5 |  |  |  |
|  | 25,3 |  |  |  |
|  | 25,0 |  |  |  |
|  | 24,9 |  |  |  |
|  | 24,8 |  |  |  |
|  | 24,7 |  |  |  |

ЗАДАНИЕ 3

Определение  характера соединения по числовым значениям размеров отверстия и вала.

Цель задания:

- Изучить раздел курса, касающийся образования соединений гладких цилиндрических деталей.

- Уметь рассчитывать основные параметры соединений.

В задании требуется:

1. Определить:

- номинальный размер соединения;

- предельные отклонения и предельные размеры деталей;

- допуски размеров и посадки;

- наибольший и наименьший зазор (натяг).

2. Изобразить графически поля допусков с простановкой необходимых размеров.

- Дать заключение о характере соединения.

Таблица к заданию 3

| ВАЛ |
| --- |
|  | Отверстие | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Ø Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Ø Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
|  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
|  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  | Ø Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
|  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  | Ø Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
|  |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|  | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
|  |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|  | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
|  |  | 41 | 42 |
|  | Ø | Ø | Ø |
| 1. Номинальный размер | D | d |  |  |  |  |  |
| 2. Верхнее предельное откл. | ES | es |  |  |  |  |  |
| 3. Нижнее предельное откл. | EI | ei |  |  |  |  |  |
| 4. Наибольший предельный размер | Dmax | dmax |  |  |  |  |  |
| 5. Наименьший предельный размер | Dmin | dmin |  |  |  |  |  |
| 6. Допуск размера | TD | Td |  |  |  |  |  |
| 7. Граф. изображение полей допуска |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Заключение о характере соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Наибольший зазор (натяг) | Smax (Nmax) |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наименьший зазор (натяг) | Smin (Nmin) |  |  |  |  |  |  |
| 11. Средний зазор (натяг) | Sc (Nc) |  |  |  |  |  |  |
| 12. Допуск посадки | Tc (T51) |  |  |  |  |  |  |

ЗАДАНИЕ 4

Определение характера соединения по условным обозначениям квалитетов и основных отклонений

Цель задания:

- Изучить раздел курса, касающийся образования соединения гладких цилиндрических деталей.

- Изучить систему допусков и основных отклонений ЕСДП.

- Освоить использование таблиц допусков и основных.

- Понять смысл систем отверстия и вала отклонений.

В задании требуется:

1.  Определить:

- систему посадки;

- номинальный размер соединения;

- определенные отклонения и предельные размеры;

- допуски деталей;

- допуски посадки;

- наибольший и наименьший зазор (натяг).

2. Изобразить графически поля допусков с простановкой необходимых размеров.

3. Дать заключение о характере соединения.

Таблица к заданию 4

| Варианты |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1. Система посадки | CO(cb) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Номинальный размер соединения | D(d) |  |  |  |  |  |  |
| 3. Обозначение сопрягаемого размера на чертеже: | Отверстия |  |  |  |  |  |  |
|  | Вала |  |  |  |  |  |  |
| 4. Верхнее предельное отклонение | ES(es) |  |  |  |  |  |  |
| 5. Нижнее предельное отклонение | EI(ei) |  |  |  |  |  |  |
| 6. Графическое изображение полей допусков |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Определение характера соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Наибольший зазор (натяг) | N max(Smax) |  |  |  |  |  |  |
| 9. Наименьший зазор (натяг) | Nmin(Smin) |  |  |  |  |  |  |

ЗАДАНИЕ 5

Выбор посадки по заданным числовым параметрам в системе отверстия и по одному квалитету.

Цель задания:

На основе заданных величин зазоров (натягов) научиться подбирать стандартные посадки.

В задании требуется:

- руководствуясь формулами или определить величину TD;

- определить соответствующее значение ITq в системе отверстия;

- на основе формул для вычислений величин зазоров (натягов) определить величину и положения поля допуска вала Td;

- подобрать необходимое значение ITq для вала;

- дать графическое изображение полей допусков.

Таблица к заданию 5

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D(d), мм | 100 | 120 | 150 | 15 | 30 | 50 | 75 | 25 | 40 | 20 | 45 | 60 | 90 | 95 | 10 | 32 |
| Smax, мкм | 180 |  | 50 |  | 33 | 75 | 92 |  | 50 |  | 75 | 59 |  |  |  | 36 |
| Smin, мкм | 72 |  | 14 |  | 7 | 25 | 0 |  | 0 |  | 25 | 10 |  |  |  | 9 |
| Nmax, мкм |  | 114 |  | 29 |  |  |  | 81 |  | 20 |  |  | 86 | 93 | 21 |  |
| Nmin, мкм |  | 44 |  | 7 |  |  |  | 14 |  | 2 |  |  | 49 | 36 | 6 |  |
| Варианты | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| D(d), мм | 160 | 100 | 70 | 42 | 56 | 65 | 40 | 35 | 15 | 8 | 34 | 55 | 6 | 7 | 20 | 35 |
| Smax, мкм | 206 | 177 | 150 |  |  |  |  | 128 | 120 | 29 | 57 | 2 |  |  |  |  |
| Smin, мкм | 43 | 36 | 30 |  |  |  |  |  | 50 | 5 | 25 | 10 |  |  |  |  |
| Nmax, мкм |  |  |  | 59 | 60 | 72 | 64 | 50 |  |  |  |  | 24 | 28 | 48 | 42 |
| Nmin, мкм |  |  |  | 18 | 11 | 23 | 23 |  |  |  |  |  | 11 | 4 | 14 | 1 |

ЗАДАНИЕ 6

Определить величины предельных отклонений для размеров с неуказанными предельными отклонениями.

Цель задания:

- Научиться определять к какому типу размеров относятся указанные в задании размеры (охватывающие, охватываемые, прочие).

- Научиться пользоваться таблицами допусков для размеров с неуказанными предельными отклонениями.

В задании требуется:

  - По надписи «» на эскизе детали определить к какому типу размеров относятся указанные на эскизе размеры.

  - По таблице 20 на стр. 141 [1] найти соответствующее значение допуска.

  - Сделать эскиз детали и проставить необходимые размеры с указанием предельных отклонений.

Таблица к заданию 6

| Рис. | Размеры | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А | 10 | 20 | 30 | 40 |
|  | Б | 5 | 8 | 10 | 12 |
|  | B | 50 | 60 | 80 | 100 |
|  | Г | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Рис. | Размеры | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | А | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|  | Б | 8 | 12 | 25 | 30 | 36 |
|  | B | 10 | 18 | 22 | 32 | 45 |
|  | Г | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Рис. | Размеры | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | А | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|  | Б | 10 | 14 | 220 | 30 | 35 |
|  | B | 5 | 6 | 9 | 14 | 20 |
|  | Г | 10 | 20 | 25 | 36 | 52 |
| Рис. | Размеры | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | А | 25 | 30 | 42 | 50 | 60 |
|  | Б | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|  | B | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 |
|  | Г | 10 | 12 | 20 | 28 | 40 |
| Рис. | Размеры | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 5 | А | 10 | 5 | 20 | 30 | 16 |
|  | Б | 50 | 40 | 60 | 60 | 30 |
|  | B | 5 | 3 | 10 | 8 | 6 |
|  | Г | 30 | 20 | 40 | 25 | 18 |

Рис. 1  (Варианты 1, 2, 3, 4)

Рис. 2 (Варианты 5, 6, 7, 8, 9)

Рис. 3 (Варианты 10, 11, 12, 13, 14)

Рис. 4 (Варианты 15, 16, 17, 18, 19)

Рис. 5 (Варианты 20, 21, 22, 23, 24)

РАЗДЕЛ 2

ОНВ ПО ФОРМЕ И РАСПОЛОЖЕНИЮ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ.

Точность формы характеризуется отклонением формы реальной поверхности (профиля) от формы номинальной поверхности (профиля). Отклонение  – наибольшее расстояние от точек реальной поверхности (профиля) до прилегающей поверхности (профиля) в пределах нормируемого участка L. Допуск Т – наибольшее допускаемое отклонение.

| Группа отклонений и допусков | Отклонение формы | Допуск формы | Условный знак допуска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Отклонения и допуски формы плоских поверхностей | Отклонения от прямолинейности. | Допуск прямолинейности |  |
|  | Отклонения от плоскости | Допуск плоскостности |  |
| 2. Отклонения и допуски формы цилиндрических поверхностей | Отклонения от цилиндричности | Допуск цилиндричности |  |
|  | Отклонения от круглости | Допуск круглости |  |
|  | Отклонения профиля продольного сечения | Допуск профиля продольного сечения |  |

Допуски прямолинейности и плоскостности могут назначаться в зависимости от степени точности (от 1-ой до 16-ой) и длины нормируемого участка по таблицы 4 стр. 197 (I). Примеры применения степеней точности в зависимости от вида плоских поверхностей и технологической операции для их окончательной обработки приведены в табл. 6 стр. 199 (I).

Можно назначать указанные допуски по уровням относительной геометрической точности внутри одного квалитета. В этом случае допуск формы определяется в зависимости от допуска размера. Уровень А  - нормальная относительная геометрическая точность (Т формы = 0,6 Т размера); уровень В  - повышенная точность (Т формы = 0,4 Т размера); уровень С  - повышенная точность (Т формы = 0,25 Т размера). Рекомендации по применению уровней относительной геометрической точности приведены на стр. 204, а числовые значения в табл. 5 на стр. 198 (I).

Аналогично назначаются допуски формы цилиндрических поверхностей. В табл. 8 стр. 202 -  по степени точности, в табл. 9 стр. 203  - по уровням А, В, С относительной геометрической точности.

Отклонением расположения называется отклонение реального расположения рассматриваемого элемента (поверхности, линии, точки) от его номинального расположения. Номинальное расположение  - расположение элемента, определяемое номинальными размерами между элементами и базами. База  - элемент детали (или их сочетание), определяющий одну из плоскостей или осей системы координат, по отношению к которой задается допуск расположения рассматриваемого элемента.

| Группа отклонений и допусков | Отклонение расположения | Допуск расположения | Условный знак допуска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отклонение и допуск расположения | Отклонение от параллельности плоскостей | Допуск параллельности |  |
|  | Отклонение перпендикулярности плоскостей | Допуск перпендикулярности |  |
|  | Отклонение наклона плоскости относительно плоскости или оси | Допуск наклона |  |
|  | Отклонение от соосности относительно: оси базовой поверхности общей оси | Допуск соосности: в диаметральном выражении; в радиальном выражении. |  |
|  | Отклонение от симметричности относительно базового элемента | Допуск симметричности: в диаметральном выражении; в радиальном выражении. |  |
|  | Позиционное отклонение | Позиционный допуск: в диаметральном выражении; в радиальном выражении |  |
|  | Отклонение от пересечения осей | Допуск пересечения: в диаметральном выражении; в радиальном выражении. |  |
| Суммарное отклонение и допуски формы и расположения | Радиальное биение | Допуск радиального биения |  |
|  | Полное радиальное биение | Допуск радиального биения |  |
|  | Торцевое биение | Допуск торцевого биения |  |
|  | Полное торцевое биение | Допуск полного торцевого биения |  |
|  | Отклонение формы заданного профиля | Допуск формы заданного профиля: в диаметрическом выражении; в радиальном выражении. |  |
|  | Суммарное отклонение от параллельности и плоскостности | Суммарный допуск параллельности и плоскостности |  |

Допуски параллельности, перпендикулярности, наклона, торцевого биения приведены в табл. 13 на стр. 218 (I), а допуски радиального биения, соосности, симметричности, пересечения осей – в табл. 14 стр. 219 (I).

Позиционное отклонение применяется в основном для указания предельных отклонений осей крепежных поверхностей, когда число отверстий более двух. Позиционный допуск вычисляется при помощи формул:

- для болтовых соединений (тип А);

- для винтовых соединений (тип В),

где k  - коэффициент использования минимального зазора зависит от условий соединения:

I – соединение, не требующее взаимного регулирования деталейK=I;

II – соединение, осуществляемое винтами с потайными головками, К = 0,8;

III – соединение с регулировкой взаимного положения деталей, К = 0,6.

При указании размеров между осями крепежных отверстий необходимо, наряду с нанесением позиционного допуска, заключить числовые значения размеров в прямоугольные рамки. Минимальные зазоры определяются по табл. 29 стр. 269, а позиционный допуск – по табл. 30 стр. 271 (I).

Шероховатость поверхности  - совокупность неровностей с относительно малыми шагами, выделения с помощью базовой длины. Шероховатость характеризуется тремя параметрами: высотными, шаговыми, опорными.

Высотный параметр, указываемый на чертежах, - среднее арифметическое отклонение профиля

Числовые значения – в табл. 17 и 18 на стр. 228 (I).

Ra – Рекомендуемые значения от 100 до 0,012 со знаменателем геометрической прогрессии 2; шероховатость поверхности при различных методах обработки – в табл. 19 стр. 231 (I); минимальные требования к шероховатости по Ra  в зависимости от допуска размера и формы в табл. 20 стр. 233 (I). Условное обозначение  шероховатости на чертежах осуществляется при помощи знака шероховатости со следующими указаниями:

- - Способ обработки поверхности или другие дополнительные указания;

- - Условное обозначение направления неровностей;

- - Базовая длина, если определение Ra производится на длине, отличающейся от рекомендуемых таблицей 17 (I);

- - Параметр шероховатости по ГОСТ 2789 – 73.

Знак шероховатости может иметь две модификации, уточняющих способ обработки:

- указание шероховатости, получаемой без удаления слоя материала;

- указание шероховатости, получаемой со снятием слоя материала.

ЗАДАНИЕ 7

Предельные отклонения формы и расположения поверхностей.

Цель задания:

- Изучить условное обозначение предельных отклонений формы и расположения поверхностей.

- Изучить термины и определения отклонений формы и расположения поверхностей.

- Научиться правильно проставлять отклонения в зависимости от требований, предъявляемых к деталям.

В задании требуется:

1. Сделать эскиз детали согласно указанного варианта.

2. Дать полные пояснения условным изображениям, приведенным на эскизе.

ЗАДАНИЕ 8

Расчет допусков расположения осей крепежных деталей.

Цель задания:

- Определение позиционного допуска в диаметральном выражении.

- Научиться правильно проставлять размеры деталей с крепежными отверстиями.

В задании требуется:

- В соответствии с типом и условиями соединениями по таблицам 29 и 30 на стр. 269 и 271 (I)  найти величину позиционного допуска.

- Сделать произвольный эскиз плоской детали, на котором указать размеры крепежных отверстий и расстояний между ними.

Таблица к заданию 8

| Условное крепление | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Тип соединения | А | А | В | В | А | А | А | В | В | А | А | В |
| 2. Количество крепежных деталей | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 |
| 3. Диаметр крепежных деталей | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 4. Диаметр крепежного отверстия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Условное соединение | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| 6. Минимальный зазор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Позиционный допуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условное крепление | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1. Тип соединения | В | А | А | В | В | А | А | А | В | В | В | А |
| 2. Количество крепежных деталей | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 3. Диаметр крепежных деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Диаметр крепежного отверстия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Условное соединение | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| 6. Минимальный зазор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Позиционный допуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАДАНИЕ 9

Шероховатость поверхностей

Цель задания:

- Изучить основные термины и определения, относящиеся к указанию параметров шероховатости.

- Изучить условные обозначения шероховатости.

- Понять связь технологии обработки с величиной шероховатости.

В задании требуется:

- Дать пояснения к обозначениям шероховатости поверхностей на приведенных эскизах деталей.

- Указать способ обработки согласно табл. 19 на стр. 231 (I).

Таблица к заданию 9

| Вариант 1 |  |
| --- | --- |
| Вариант 2 |  |
| Вариант 3 |  |
| Вариант 4 |  |
| Вариант 5 |  |
| Вариант 6 |  |
| Вариант 7 |  |
| Вариант 8 |  |
| Вариант 9 |  |
| Вариант 10 |  |
| Вариант 11 |  |
| Вариант 12 |  |
| Вариант 13 |  |
| Вариант 14 |  |
| Вариант 15 |  |
| Вариант 16 |  |
| Вариант 17 |  |
| Вариант 18 |  |
| Вариант 19 |  |
| Вариант 20 |  |

ЗАДАНИЕ 10

Шероховатости поверхности.

Цель задания:

- Изучить связь параметров шероховатости поверхности и точностью обработки.

В задании требуется:

1.  По допуску размера определить его квалитет согласно табл. 4 на стр. 32 (I).

2.   Вычислив процентное соотношение допуска формы и допуска размера по табл. 20 на стр. 233 (I), найти параметр шероховатости  Ra, мкм.

Таблица к заданию 10

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номинальный размер, мм | 4 | 20 | 360 | 50 | 125 | 250 | 63 | 5 | 450 | 110 | 6 | 12 | 40 |
| 2. Допуск размера, мкм | 5 | 52 | 57 | 160 | 250 | 115 | 46 | 8 | 400 | 22 | 12 | 18 | 25 |
| 3. Допуск формы, мкм | 3,6 | 20 | 14 | 96 | 100 | 115 | 18 | 4,8 | 240 | 6,5 | 7,2 | 18 | 10 |
| 4. Параметр шероховатости, мкм Ra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. Номинальный размер, мм | 52 | 100 | 85 | 30 | 120 | 90 | 3 | 12 | 15 | 25 | 56 | 70 |
| 2. Допуск размера, мкм | 190 | 54 | 87 | 130 | 35 | 220 | 25 | 27 | 43 | 84 | 74 | 46 |
| 3. Допуск формы, мкм | 76 | 32,4 | 87 | 78 | 21 | 132 | 25 | 11 | 26 | 21 | 74 | 25 |
| 4. Параметр шероховатости, мкм Ra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Измерение – нахождение физической величины опытным путём с помощью специальных технических средств, называемых средствами измерения.

Средства измерения характеризуется метрологическими показателями: ценой деления шкалы, диапазоном  показаний, диапазоном измерений, пределом измерений. Один из основных показателей – погрешность измерения

,

где X – результат измерения, Q – истинное значение.

Виды погрешностей.

Систематические – постоянно или закономерно изменяющиеся при повторных измерениях одной и той же величины.

Случайные – измеряющиеся случайным образом , принимающие при измерениях в одних и тех же условиях разные значения по величине и знаку.

Грубые – значительно превосходящие ожидаемые показатели, ошибки при отсчете.

Примером  возникновения погрешности измерения является температурная погрешность. Если температура партии деталей будет отличатся от нормальной () , то будет иметь место систематическая погрешность , определяемая по формуле.

,

где L- измеряемый размер,  коэффициент линейного расширения материала детали (см.табл.11 на стр.50(2)), - температура детали,

Если же в производственном помещении возникает колебание температуры относительно нормальной и это колебание оказывает влияние на температуру детали  и измерительного  средства (калибра, концевой меры и т.д.) , то погрешность измерения будет носить случайный характер и может быть вычислена по формуле

,

где коэффициент линейного расширения материала калибра,

температура калибра.

Средства измерений выбирают  в зависимости от допуска  контролируемого изделия и допускаемой погрешностью измерений. Допуск размера – определяющая характеристика  для подсчета допускаемой погрешности измерений, которая принимается равной от  до  допуска  на размер. В допускаемую погрешность входят погрешности средств измерения и установочных мер, погрешности условий измерений, а также погрешности базирования.

Допускаемые погрешности измерения приведены в табл.26, стр.165 (I) . Выбор средства измерения производится по табл.27 стр.166 (I). Основные группы измерительных приборов: штанген инструменты, микрометрические приборы, рычажно–зубчатые приборы, приборы с пружинной передачей, оптико-механические приборы.

Для проведения точных измерений и настройки измерительных средств  применяются концевые меры длины (плитки). Концевые меры поставляют в наборах шести классов точности 00,01,0,1,2,3. Отклонения  длины концевых мер в зависимости  от класса приведены в табл.12. стр.64 (2).Наборы состоят из 116,87,42 и менее плиток с различными размерами, позволяющими притиранием  друг к другу составить практически любой размер максимально  из четырёх мер.

Для контроля гладких цилиндрических поверхностей в серийном и массовом производстве применяют бесшкальные измерительные  инструменты – предельные калибры,  позволяющие определять нахождения контролируемого размера в границах поля допуска. Для контроля отверстий  используются  калибр- пробки, для контроля валов - калибр - скобы. На стр.187 рис.22 (I) приведены схемы расположения полей допусков проходных и непроходных сторон калибра, а в табл.28 стр.188 – значения допусков гладких рабочих калибров.

Совместное  действие многих факторов в процессе измерения (погрешность измерительного прибора или инструмента, погрешность отсчета, температурная погрешность и пр.) характеризуется суммарной случайной погрешностью (наиболее вероятной погрешностью).

,

где предельные случайные погрешности, вызываемые отдельными факторами.

ЗАДАНИЕ 11

Определение погрешностей измерений

Цель задания:

1.Научиться определять систематическую температурную погрешность измерения.

В задании требуется:

1.Вычислить температурную погрешность в зависимости от измеряемого размера, материала детали и её температуры после обработки.

Таблица к заданию 11.

| Условия измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Измеряемый размер, мм | 110 | 60 | 400 | 80 | 600 | 140 | 30 |
| 2.Температура детали, | 35 | 28 | 32 | 27 | 25 | 40 | 25 |
| 3.Материал детали | Сталь | Медь | Алюминий | Латунь | Чугун | Титан | Стекло |
| 4.Температурная погрешность, мкм |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия измерения | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Измеряемый размер, мм | 40 | 20 | 75 | 90 | 70 | 10 | 15 |
| 2.Температура детали | 30 | 28 | 32 | 35 | 30 | 32 | 40 |
| 3.Материал детали | Инвар | Сталь | Бронза | Тв.сплав | Латунь | Вольфрам | Медь |
| 4.Температурная погрешность, мкм |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия измерения | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1.Измеряемый размер, мм | 80 | 90 | 100 | 120 | 60 | 60 | 120 |
| 2.Температура детали | 35 | 42 | 50 | 42 | 30 | 25 | 26 |
| 3.Материал детали | Чугун | Титан | Стекло | Сталь | Бронза | Алюминий | Тектолит |
| 4.Температурная погрешность, мкм |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия обозначения | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1.Измеряемый размер, мм | 100 | 40 | 50 | 22 | 35 | 80 | 70 |
| 2.Температура детали | 32 | 28 | 24 | 35 | 40 | 25 | 27 |
| 3.Материал детали | Сталь | Титан | Дюра люминий | Бронза | Латунь | Чугун | Стекло |
| 4.Температурная погрешность, мкм |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия измерения | 29 | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.Измеряемый размер, мм | 25 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.Температура детали | 29 | 38 |  |  |  |  |  |
| 3.Материал детали | Медь | Тв. сплав |  |  |  |  |  |
| 4.Температурная погрешность, мкм |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАДАНИЕ 12

Определение погрешности блока концевых мер

Цель задания:

1.Изучение конструкции концевых мер и методики составления блоков.

2.Определение погрешности блока в зависимости от класса точности.

В задании требуется:

1. Составить блок концевых мер в соответствии с заданным размером.

2.Вычислить погрешности, наибольшую и наиболее вероятную, в зависимости от указанного класса точности.

Таблица к заданию12.

| Параметры блока | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер блока | 75,415 | 55,175 | 62,35 | 41,235 | 13,85 | 37,425 | 28,015 |
| Класс точности | 1 | 0 | 01 | 2 | 3 | 00 | 1 |
| Параметры блока | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Размер блока | 17,375 | 84,565 | 92,155 | 101,5 | 74,935 | 17,565 | 24,475 |
| Класс точности | 2 | 01 | 00 | 3 | 01 | 1 | 2 |
| Параметры блока | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Размер блока | 35,285 | 44,525 | 27,275 | 61,435 | 77,195 | 8,355 | 120,45 |
| Класс точности | 00 | 1 | 2 | 3 | 00 | 01 | 0 |
| Параметры блока | 22 | 23 | 24 |  |  |  |  |
| Размер блока | 52,135 | 45,075 | 75,235 |  |  |  |  |
| Класс точности | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |