Расчетно-графическое задание №2

РАСЧЕТ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Рис.2.1

Для электрической цепи , представленной на Рис. 2.1 , определить сле-

дующие числовые характеристики :

- частоту последовательного резонанса, характеристическое сопротивление, добротность;

- ток Im  ;

- напряжения на элементах схемы ( U1,U2,U3,U4,U5,U6,U7) ;

- полную мощность , реактивную мощность , активную мощность , cosφ ;

- построить векторную диаграмму.

| Вариант № п/п | Значения параметров элементов схемы |
| --- | --- |
|  | Индуктивности [мГн] | Ёмкости [мкФ] | Резисторы [Ом] | Часто- та [КГц] | Напря- жение [В] |
|  | L1 | L2 | C1 | C2 | R1 | R2 | R3 | f | Um |
| 032 | 0.05 | 0.75 | 0.09 | 1.26 | 0.75 | 0.25 | 1.95 | 71.5 | 101 |

# Text boxes

C2

Im

R1

U1

L1

U2

C1

U3

Um

U5

R2

U4

L2

U6

R3

U7