Билет №9

Известен амплитудный спектр аналогового сигнала. Построить амплитудный спектр дискретного сигнала, полученного при дискретизации данного сигнала с периодом дискретизации . Сделать вывод о выборе .

Дана передаточная функция дискретной цепи. Изобразить каноническую схему дискретной цепи. Записать разностное уравнение. Определить первые 5 отсчетов выходного сигнала , если задан входной сигнал

Дана передаточная функция дискретной цепи Найти нули и полюсы передаточной функции. Определить величину чувствительности к коэффициенту на частоте каждого нуля и полюса

Исходные данные:

- 60

- 05 данные в решении

- 61

- 11 данные, которые надо подставить в решение

1. Известен амплитудный спектр аналогового сигнала.

Построить амплитудный спектр дискретного сигнала, полученного при дискретизации данного сигнала с периодом дискретизации .  Сделать вывод о выборе .

Решение

Верхняя граничная частота амплитудного спектра аналогового сигнала

.

Период дискретизации .

Частота дискретизации .

Связь между спектром аналогового сигнала  и спектром дискретизированного сигнала

.

Амплитудный спектр дискретного сигнала с точностью до постоянного множителя  равен сумме спектров аналогового сигнала , смещенных по частоте на , или .

Амплитудный спектр дискретного сигнала имеет вид:

Так как , то соседние спектры не перекрываются и на интервале  спектр дискретного сигнала точно совпадает со спектром аналогового сигнала (до постоянного множителя).

Выбранная частота дискретизации соответствует теореме отсчетов Котельникова и аналоговый сигнал можно точно восстановить по дискретным значениям с помощью идеального фильтра нижних частот с прямоугольной частотной характеристикой.

Частоту дискретизации можно даже уменьшить более чем в 5 раз без нарушения условия точного восстановления.

2. Дана передаточная функция дискретной цепи.

Изобразить каноническую схему дискретной цепи.

Записать разностное уравнение.

Определить первые 5 отсчетов выходного сигнала , если задан входной   сигнал

Решение

Передаточная функция

.

Входной сигнал .

Каноническая схема дискретной цепи:

Разностное уравнение имеет вид:

.

.

Вычислим первые 5 отсчетов выходного сигнала для заданного входного сигнала .

Выходной сигнал:

.

3. Дана передаточная функция дискретной цепи

Найти нули и полюсы передаточной функции.

Определить величину чувствительности  к коэффициенту  на частоте каждого нуля и полюса

Решение

Передаточная функция

.

Найдем нули :

.

Нули комплексно-сопряженные:

,

.

Найдем полюсы :

.

Полюсы действительные.

Цепь не устойчива, так как полюсы находятся вне единичного круга плоскости Z.

Величина чувствительности  к коэффициенту  находится по формуле

.

.

Собственные частоты  нулей и полюсов  определяются по формуле .

На собственной частоте  нуля  чувствительность  к коэффициенту  равна

На собственной частоте  нуля  чувствительность равна

На собственной частоте  полюса   чувствительность равна

На собственной частоте  полюса   чувствительность равна

Чувствительность АЧХ равна вещественной части чувствительности :

;

;