Московский государтвенный строительный университет

Кафедра механизации строительства

Отчет по расчетной работе:

«Определение оптимальных параметров одноковшового экскаватора-автосмосвала».

Студента ф-та _______________ гр._________

_______________________________________

(ФИО)

Проверил доц. Дроздов А.Н.

«__»________ 201_ г.

Москва 2014 г.

Определение оптимальных параметров одноковшового экскаватора-автосмосвала

Ст. ГС….. III…..                                                                       Ф.И.О.________________

ЗАДАНИЕ

Определить оптимальные параметры комплекта «одноковшового экскаватора-автосамосвала:  qопт, м3, gопт, т; Nопт, шт, при работе в грунте заданной категории, известной дальности транспортировки грунта l, км при известных значениях:

-нормативного коэффициента экономической эффективности Ен=0,15;

-числе смен работы за год Тгсм=300;

-продолжительности сены tсм=6 час;

Осуществить подбор машин комплекта.

l брать по номеру варианта от 1 до 15

Не указанные данные брать из пособия [2].

Исходные данные

| Nвар | Категор. грунта | γ пл. т т/м3 | Кр | α | Кн | V Км/ч | l Км | Кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |

| A1, руб. | A2, руб./т | A3, руб./км | A4, руб./т∙км | A5, руб. | A6, руб./т | Э1, руб. | Э2, руб/м3 | Э3, руб. | Э4, руб./м3 | Э5, мин | Э6, мин/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,85 | 0,58 | 0,0219 | 0 | -1640 | 1140 | 21,1 | 16 | -11070 | 30450 | 14/60 | 3,8/60 |

Дата выдачи ___________ 201_ г.                                 Срок защиты_____________ 201_ г.

Преподаватель           А.Н. Дроздов

Литература:

- Дроздов А.Н.  «Строительные машины и оборудование.» Учебник М.: ИЦ "Академия" 2012

- Дроздов А.Н., Кудрявцев Е.М.  «Строительные машины и оборудование. Практикум »  М.: ИЦ "Академия" 2012

Составил: доцент, кандидат технических наук А.Н. Дроздов

Контрольные вопросы:

1.Сформулируйте определение комплекта СМ и укажите его характеристики. Приведите примеры комплектов СМ и начертите структурные схемы.

2. Запишите формулу оценки производительности автотранспорта и проанализируйте её.

3.Укажите критерии используемые для оценки рациональных параметров комплектов.

4. Запишите формулу оценки производительности одноковшового экскаватора и проанализируйте её.

5. Перечислите виды рабочего оборудования экскаваторов, используемые для загрузки автотранспорта.

6. Перечислите основные виды автотранспортных средств, используемых в строительстве и укажите область их применения.