| міністерство освіти і науки україни |
| --- |
| Херсонська державна морська академія |
| КАФЕДРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ суднового електрообладнання |
| І ЗАСОБІВ автоматики |
| Шифр № |  |  |  |
| Реєстр. № |  |  |  |
| Методичні рекомендації |
| до виконання курсової роботи |
| З дисципліни Теоретичні основи електротехніки Факультет суднової енергетики Ступінь вищої освіти бакалавр Галузь знань 0701 транспорт та транспортна структура Напрям підготовки 6.070104 морський та річковий транспорт Професійне спрямування експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики Курс ІІ Форма навчання денна / заочна |
| Херсон - 2016 |
| Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” для курсантів факультету суднової енергетики освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0701 – транспорт і транспортна інфраструктура напряму підготовки 6.070104 – морський та річковий транспорт за професійним спрямуванням „Експлуатація суднового обладнання і засобів автоматики” денної та заочної форми навчання. Розробив к.т.н., доцент кафедри експлуатації суднового електрообладнання і засобів автоматики Голощапов С.С. 12 с. |

Методичні рекомендації розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри 09.03.2016 р. протокол №_10___ Завідувач кафедри ЕСЕЗА д.т.н., проф. _______________ Рожков С.О. (підпис) (ініціали та прізвище) Декан факультету ______________ Бєлоусов Є. В. (підпис) (ініціали та прізвище) Завідувач навчально-методичного відділу _________ Черненко В.В. (підпис) (ініціали та прізвище)

## МЕТА І ЗАДАЧІ курсової рОБОТИ

Перед спеціалістами з напряму 6.070104 «Морський та річковий транспорт» повсякденно виникають різні питання, рішення яких вимагає достатніх знань в області електротехніки і уміння  самостійно  вирішувати будь які її задачі.

Метою модельного курсу є відповідати обов”язковому мінімуму вимог для знання, розуміння таблиці  А-ІІІ/6 конвенції ПДНВ 2010 для розділу „Електричні, електронні системи і керування механікою на експлуатаційному рівні”.

Основне завдання курсу «Теоретичні основи електротехніки» -   навчити курсантів користуватись основними законами електротехніки під час розв’язування практичних задач. Курсант  повинен засвоїти навчальну дисципліну з мінімальними вимогами компетентності до електромеханіків згідно Вимог Конвенції STCW - 78/95 - обов'язкові мінімальні вимоги до сертифікації електромеханіків.

Мінімально  необхідний обсяг знань по теоретичним основам електротехніки  студент одержує на лекціях, однак практичні навички в цій області можуть  бути  придбані тільки шляхом  систематичних вправ із застосуванням  вивчених розділів теорії.

Дуже важливою формою таких вправ є виконання курсової роботи за курсом теоретичної електротехніки, яка охоплює два найважливіші розділи курсу, а саме:

- складні кола постійного струму;

- складні кола змінного струму.

Мета виконання курсової роботи:

- закріпити в пам'яті основні теоретичні положення курсу;

- поглибити поняття явищ електротехніки, зробити представлення про них більш наочними і конкретними;

- привчити дооцінки числових значень електротехнічних величин і вільному користуванню системою одиниць виміру.

Для розрахунку складних кіл постійного (змінного) струму використовуються три метода, що дає можливість:

- упевнитися в правильності розрахунку параметрів кола;

- порівняти точність результатів розрахунку;

- порівняти витрати часу на виконання розрахунку кожним методом;

- зробити  висновок відносно переваги того чи іншого метода (методів) над іншими з метою подальшого його використання на практиці.

Усвідомивши завдання, студент переходить до  виявлення залежностей, що існують між заданими і споконвічними величинами. Такі залежності повинні випливати з уже відомих студентові законів і правил теоретичної електротехніки.

Аналіз задачі можна вважати закінченим, якщо студент зрозумів, що потрібно знайти або зробити за умовою задачі, установив необхідні залежності шуканих величин від заданих, виражені аналітично і графічно, і саме головне, якщо він усвідомив ті теоретичні підстави, на яких базується рішення задачі.

Після того, як задача в процесі аналізу вирішена принципово, необхідно її рішення довести до практичного числового результату. Це досягається підстановкою числових значень заданих величин в основних одиницях системи «СІ» у формули.

Важливим моментом етапу обчислення є дотримання необхідної точності арифметичних обчислень. При рішенні технічних задач немає  потреби обчислювати арифметичні значення шуканих величин з точністю до шести або семи значущих цифр, однак занадто грубі округлення, особливо при обчисленні проміжних величин, також неприпустимі. Вважається  нормальним ступінь  точності до чотирьох значучих цифр.

Коли обчислення виконується графічними побудовами або застосуванням графічно заданих функцій, то  задовольняються двома  вірними цифрами.

Коли шуканий результат знайдений, необхідно перевірити його правильність і відповідність умові задачі. Способи перевірки правильності рішення можуть бути запропоновані наступні:

- знайдене рішення підставляють у рівняння, з яких воно отримано, рівняння повинні звернутися в тотожності;

- на основі знайденого рішення обчислюють  значення деяких проміжних

величин, що по фізичному характері чим-небудь обмежені. Якщо знайдена величина укладається в інтервал обмеження, отже, результат  правдоподібний.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН курсової роботи

Курсова робота складається з 2-х завдань:

- розрахунок складних електричних кіл постійного струму;

- розрахунок складних електричних кіл змінного струму.

Зміст завдання №1 “Розрахунок складних електричних кіл постійного струму”

В завданні №1 необхідно:

- розрахувати струми усіх гілок такими методами:

.1. вузлових і контурних рівнянь;

.2. наложення (суперпозиції);

.3. вузлової напруги;

- визначити режим роботи кожного джерела ЕРС;

- скласти баланс потужностей.

Вихідні дані завдання наведені на рис. 1. і в таблиці 1.

Рис. 1. Принципова схема складного електричного кола постійного струму

Зміст завдання №2 “Розрахунок складних електричних кіл змінного струму”

В завданні №2 необхідно:

- розрахувати струми усіх гілок такими методами:

.1. контурних струмів;

.2. наложення ( суперпозиції );

.3. вузлової напруги;

- визначити режим роботи кожного джерела ЕРС;

- скласти баланс потужностей;

- побудувати векторну діаграмму одержаних струмів в гілках.

Розрахунок виконати із застосуванням комплексних чисел.

Вихідні дані завдання наведені на рис. 2. і в таблиці 2.

Рис. 2. Принципова схема складного електричного кола змінного струму

# Таблиця 1. Вихідні дані складного електричного кола постійного струму

| №№ з/п | Е1, В | Е2, В | Е3, В | Е4, В | Е5, В | Е6, В | Е7, В | Е8, В | r01, Ом | r02, Ом | r03, Ом | r04, Ом | r05, Ом | r06, Ом | r07, Ом | r08, Ом | r1, Ом | r2, Ом | r3, Ом | r4, Ом | r5, Ом | r6, Ом | r7, Ом | r8, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | 90 | 70 | 85 | 40 | 90 | 35 | 85 | 20 | ∞ | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ∞ | 25 | 45 | 80 | 35 | 50 | 75 | 40 | 25 |
| 2 | 85 | 60 | 75 | 45 | 90 | 50 | 40 | 80 | 0,2 | ∞ | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ∞ | 0,1 | 0,1 | 25 | 30 | 35 | 60 | 75 | 80 | 95 | 40 |
| 3 | 45 | 60 | 50 | 30 | 20 | 10 | 50 | 40 | ∞ | 0,2 | ∞ | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 20 | 50 | 35 | 40 | 75 | 70 | 60 | 15 |
| 4 | 35 | 80 | 75 | 60 | 90 | 100 | 90 | 80 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 10 | ∞ | ∞ | 35 | 40 | 80 | 75 | 60 |
| 5 | 50 | 30 | 60 | 75 | 70 | 90 | 80 | 70 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 25 | 40 | 25 | 55 | ∞ | 80 | 85 | ∞ |
| 6 | 60 | 40 | 65 | 65 | 90 | 25 | 60 | 65 | ∞ | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | ∞ | 0,3 | 30 | 45 | 30 | 45 | 80 | 35 | 80 | 65 |
| 7 | 85 | 50 | 70 | 60 | 85 | 20 | 56 | 60 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | ∞ | 0,4 | 0,1 | ∞ | 35 | 50 | 35 | 50 | 85 | 60 | 85 | 70 |
| 8 | 90 | 60 | 75 | 55 | 80 | 15 | 70 | 60 | 0,4 | ∞ | ∞ | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 40 | 55 | 40 | 40 | 75 | 65 | 75 | 75 |
| 9 | 95 | 70 | 80 | 50 | 75 | 10 | 75 | 55 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ∞ | 0,4 | 0,4 | ∞ | 0,4 | 45 | 60 | 40 | 60 | 70 | 90 | 70 | 80 |
| 10 | 40 | 80 | 85 | 45 | 70 | 45 | 60 | 50 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | ∞ | ∞ | 0,2 | 0,3 | 50 | 65 | 45 | 65 | 50 | 80 | 50 | 35 |
| 11 | 35 | 90 | 90 | 40 | 65 | 60 | 55 | 45 | ∞ | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | ∞ | 0,2 | 55 | 70 | 50 | 70 | 30 | 85 | 30 | 60 |
| 12 | 40 | 20 | 95 | 35 | 60 | 75 | 50 | 40 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | ∞ | 75 | ∞ | 75 | 40 | 75 | 40 | 65 |
| 13 | 60 | 30 | 90 | 30 | 55 | 80 | 40 | 35 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 65 | ∞ | ∞ | 80 | 30 | 70 | 30 | 90 |
| 14 | 90 | 40 | 40 | 25 | 50 | 90 | 35 | 30 | 0,3 | ∞ | 0,4 | 0,4 | ∞ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 70 | 35 | 65 | 35 | 20 | 50 | 20 | 80 |
| 15 | 85 | 50 | 35 | 20 | 45 | 95 | 30 | 25 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 75 | 60 | ∞ | 60 | 10 | ∞ | 10 | 85 |
| 16 | 55 | 60 | 30 | 15 | 40 | 85 | 25 | 30 | 0,6 | ∞ | ∞ | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 80 | 65 | 75 | 65 | 25 | 40 | 15 | 75 |
| 17 | 45 | 70 | 25 | 10 | 35 | 80 | 20 | 35 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | ∞ | 0,4 | 0,6 | ∞ | 0,6 | 35 | 90 | 80 | 85 | 30 | 30 | 25 | 70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 70 | 80 | 20 | 35 | 30 | 65 | 15 | 55 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 60 | 80 | 35 | 80 | ∞ | 20 | ∞ | 50 |
| 19 | 75 | 90 | 15 | 40 | 25 | 60 | 50 | 65 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | ∞ | 85 | 60 | 85 | 90 | 80 | 85 | ∞ |
| 20 | 90 | 20 | 10 | 45 | 20 | 55 | 55 | 75 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 90 | ∞ | 65 | 75 | 80 | ∞ | 80 | 40 |
| 21 | 60 | 30 | 50 | 50 | 95 | 45 | 65 | 85 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 80 | 70 | 90 | ∞ | 85 | ∞ | 85 | 30 |
| 22 | 50 | 40 | 45 | 55 | 90 | 50 | 75 | 95 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | ∞ | 50 | ∞ | 50 | 75 | 65 | 75 | 20 |
| 23 | 55 | 50 | 40 | 60 | 85 | 40 | 85 | 50 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ∞ | 30 | 85 | 30 | 70 | 90 | ∞ | 10 |
| 24 | 45 | 55 | 35 | 70 | 80 | 35 | 55 | 40 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 70 | 40 | 75 | 40 | ∞ | ∞ | 50 | 80 |
| 25 | 35 | 60 | 30 | 75 | 75 | 45 | 40 | 35 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 50 | ∞ | ∞ | 30 | 30 | 85 | 30 | 35 |
| 26 | 25 | 75 | 25 | 65 | 70 | 85 | 35 | 60 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | ∞ | ∞ | 50 | 20 | 40 | 75 | 40 | 60 |
| 27 | 40 | 85 | 20 | 80 | 65 | 60 | 40 | 65 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 40 | 10 | 30 | ∞ | 30 | 70 | ∞ | 65 |
| 28 | 60 | 90 | 15 | 90 | 60 | 70 | 60 | 70 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | ∞ | 25 | 40 | 15 | 20 | ∞ | 20 | 90 |
| 29 | 90 | 55 | 10 | 95 | 35 | 75 | 90 | 75 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 20 | 30 | 30 | 25 | ∞ | 30 | ∞ | 80 |
| 30 | 70 | 45 | 35 | 15 | 30 | 80 | 85 | 90 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | ∞ | 50 | 20 | ∞ | 25 | 40 | 15 | 85 |

Таблиця 2. Вихідні дані складного електричного кола змінного струму (ліва частина таблиці)

| № з/п | Е1, В | Е2, В | Е3. В | Е4, В | Е5, В | Е6, В | Е7, В | φ1,º | φ2, º | φ3, º | φ4, º | φ5, º | φ6, º | φ7, º | r1, Ом | r2, Ом | r3, Ом | r4, Ом | r5, Ом | r6, Ом | r7, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 55 | 60 | 30 | 15 | 40 | 85 | 25 | 45 | -90 | 45 | 105 | 90 | -15 | -45 | 80 | 65 | 75 | 65 | 25 | 40 | 15 |
| 2 | 45 | 70 | 25 | 10 | 35 | 80 | 20 | 90 | -45 | 60 | 75 | -45 | 30 | -90 | 35 | ∞ | 80 | 85 | 30 | 30 | 25 |
| 3 | 70 | 80 | 20 | 35 | 30 | 65 | 15 | 135 | -75 | 75 | 60 | -90 | 45 | -315 | 60 | 80 | 35 | 80 | ∞ | 20 | 30 |
| 4 | 75 | 90 | 15 | 40 | 25 | 60 | 50 | 15 | -60 | 90 | -45 | 105 | -90 | -90 | ∞ | 85 | 60 | 85 | 90 | 80 | 85 |
| 5 | 90 | 20 | 10 | 45 | 20 | 55 | 55 | 30 | -30 | 105 | 15 | -75 | 75 | -45 | ∞ | 75 | 65 | 75 | 80 | 35 | 80 |
| 6 | 60 | 30 | 50 | 50 | 95 | 45 | 65 | 45 | -45 | 135 | -30 | 90 | -60 | 15 | 80 | 70 | 90 | 70 | ∞ | 60 | 85 |
| 7 | 50 | 40 | 45 | 55 | 90 | 50 | 75 | 90 | -60 | 120 | 75 | -45 | 180 | -30 | 85 | 50 | 80 | 50 | 75 | 65 | ∞ |
| 8 | 55 | 50 | 40 | 60 | 85 | 40 | 85 | -75 | -90 | 180 | -90 | 90 | 345 | -75 | ∞ | 30 | 85 | 30 | 70 | 90 | 70 |
| 9 | 45 | 55 | 35 | 70 | 80 | 35 | 55 | 60 | -45 | 195 | -45 | 105 | 135 | -90 | 70 | ∞ | 75 | 40 | 50 | 80 | 50 |
| 10 | 35 | 60 | 30 | 75 | 75 | 45 | 40 | 180 | -45 | 210 | 90 | -90 | 180 | -45 | 50 | 30 | 70 | 30 | 30 | 85 | 30 |
| 11 | 25 | 75 | 25 | 65 | 70 | 85 | 35 | 345 | -30 | 120 | 105 | -75 | 75 | -90 | 30 | 20 | 50 | 20 | 40 | 75 | 40 |
| 12 | 40 | 85 | 20 | 80 | 65 | 60 | 40 | 135 | -45 | 225 | -90 | -60 | 60 | 105 | 40 | 10 | 30 | 10 | 30 | 70 | 30 |
| 13 | 60 | 90 | 15 | 90 | 60 | 70 | 60 | 180 | -75 | 240 | 135 | -45 | 45 | -75 | ∞ | 25 | 40 | 15 | 20 | ∞ | 20 |
| 14 | 90 | 55 | 10 | 95 | 35 | 75 | 90 | 75 | -90 | 270 | 105 | -15 | -30 | 90 | 20 | 30 | 30 | 25 | 10 | 30 | 10 |
| 15 | 70 | 45 | 35 | 15 | 30 | 80 | 85 | 60 | -45 | 45 | -75 | 30 | 45 | -45 | 10 | ∞ | 20 | 30 | ∞ | 40 | 15 |
| 16 | 90 | 70 | 85 | 40 | 90 | 35 | 85 | 45 | -60 | 405 | -60 | 75 | 450 | -90 | 25 | 45 | 80 | 35 | 50 | 75 | 40 |
| 17 | 85 | 60 | 75 | 45 | 90 | 50 | 40 | 30 | -45 | -45 | 45 | 90 | 405 | 105 | ∞ | 30 | ∞ | 60 | 75 | 80 | 95 |
| 18 | 45 | 60 | 50 | 30 | 20 | 10 | 50 | 45 | -90 | 90 | -15 | 45 | 45 | -90 | 20 | 50 | 35 | 40 | ∞ | 70 | 60 |
| 19 | 35 | 80 | 75 | 60 | 90 | 100 | 90 | 450 | 135 | 135 | -30 | 90 | -60 | -90 | 10 | 15 | 20 | 35 | 40 | 80 | 75 |
| 20 | 50 | 30 | 60 | 75 | 70 | 90 | 80 | 405 | 180 | 105 | -75 | 105 | -75 | 315 | 25 | 40 | 25 | 55 | 90 | 80 | 85 |
| 21 | 60 | 40 | 65 | 65 | 90 | 25 | 60 | -45 | 105 | -75 | 90 | -75 | -45 | 345 | 30 | 45 | 30 | 45 | 80 | 35 | 80 |
| 22 | 85 | 50 | 70 | 60 | 85 | 20 | 56 | 60 | 120 | -60 | 45 | -90 | -30 | 270 | 35 | 50 | 35 | 50 | 85 | 60 | 85 |
| 23 | 90 | 60 | 75 | 55 | 80 | 15 | 70 | -75 | 150 | 45 | -90 | 45 | -60 | -45 | 40 | ∞ | ∞ | 40 | 75 | 65 | 75 |
| 24 | 95 | 70 | 80 | 50 | 75 | 10 | 75 | -45 | 180 | -15 | 105 | -90 | 45 | -60 | 45 | 60 | 40 | 60 | 70 | 90 | 70 |
| 25 | 40 | 80 | 85 | 45 | 70 | 45 | 60 | -30 | 210 | 30 | -75 | 105 | 30 | -45 | 50 | 65 | ∞ | 65 | 50 | 80 | 50 |
| 26 | 35 | 90 | 90 | 40 | 65 | 60 | 55 | -45 | 240 | -75 | 90 | -90 | 45 | -90 | 55 | 70 | 50 | 70 | 30 | 85 | 30 |
| 27 | 40 | 20 | 95 | 35 | 60 | 75 | 50 | -90 | 270 | 90 | -45 | -90 | 450 | 135 | 60 | 75 | 55 | 75 | ∞ | 75 | 40 |
| 28 | 60 | 30 | 90 | 30 | 55 | 80 | 40 | 315 | 285 | -45 | -90 | 315 | 405 | 180 | 65 | ∞ | 60 | 80 | 30 | 70 | 30 |
| 29 | 90 | 40 | 40 | 25 | 50 | 90 | 35 | 345 | 300 | -90 | 105 | 345 | -45 | 105 | 70 | 35 | 65 | 35 | 20 | 50 | 20 |
| 30 | 85 | 50 | 35 | 20 | 45 | 95 | 30 | 270 | 315 | 105 | -90 | 270 | -60 | 120 | 75 | 60 | 70 | 60 | 10 | 30 | 10 |

Таблиця 2. Вихідні дані складного електричного кола змінного струму (права частина  таблиці)

| №№ з/п | Хl1, Ом | Хl2, Ом | Xl3, Ом | Xl4, Ом | Xl5, Ом | Xl6, Ом | Xl7, Ом | Xc1, Ом | Xc2, Ом | Xc3, Ом | Xc4, Ом | Xc5, Ом | Xc6, Ом | Xc7, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1 | 30 | ∞ | 85 | 40 | 90 | 35 | 85 | ∞ | 45 | 80 | 35 | 50 | 75 | 40 |
| 2 | 25 | 60 | 75 | 45 | 90 | 50 | 40 | 25 | 30 | 35 | 60 | ∞ | 80 | 95 |
| 3 | 20 | 60 | 50 | 30 | 20 | ∞ | 50 | 20 | 50 | 35 | 40 | 75 | 70 | 60 |
| 4 | 15 | 80 | 75 | 60 | 90 | 100 | 90 | 10 | 15 | ∞ | 35 | 40 | 80 | 75 |
| 5 | 10 | 30 | 60 | 75 | 70 | 90 | 80 | 25 | 40 | 25 | 55 | 90 | ∞ | 85 |
| 6 | 35 | ∞ | 65 | 65 | 90 | 25 | 60 | 30 | 45 | 30 | 45 | 80 | 35 | 80 |
| 7 | 85 | 50 | 70 | 60 | 85 | ∞ | 56 | 35 | 50 | 35 | 50 | 85 | 60 | 85 |
| 8 | 75 | 60 | 75 | 55 | 80 | 15 | 70 | 40 | 55 | 40 | 40 | 75 | ∞ | 75 |
| 9 | 50 | 40 | 75 | 40 | 50 | 80 | 50 | 45 | 60 | 40 | 60 | ∞ | 90 | 70 |
| 10 | 75 | 30 | 70 | 30 | 30 | ∞ | 30 | ∞ | 65 | 45 | 65 | 50 | 80 | 50 |
| 11 | ∞ | 20 | 50 | 20 | ∞ | ∞ | 40 | 55 | ∞ | 50 | 70 | 30 | 85 | 30 |
| 12 | 65 | 10 | 30 | 10 | 30 | 70 | 30 | 60 | 75 | 55 | 75 | 40 | 75 | 40 |
| 13 | 70 | 25 | 40 | 15 | 20 | 50 | 20 | 65 | 80 | 60 | 80 | 30 | 70 | 30 |
| 14 | ∞ | 30 | 30 | 25 | 10 | 30 | 10 | 70 | 35 | 65 | 35 | 20 | ∞ | 20 |
| 15 | 80 | 50 | 20 | 30 | 25 | 40 | 15 | 75 | 60 | 70 | 60 | 10 | 30 | 10 |
| 16 | ∞ | 45 | 80 | 35 | 50 | 75 | 40 | 80 | 65 | 75 | 65 | 25 | ∞ | 15 |
| 17 | 90 | 30 | 35 | 60 | 75 | 80 | 95 | 35 | 90 | 80 | 85 | 30 | 30 | 25 |
| 18 | 95 | ∞ | 35 | 40 | 75 | 70 | 60 | 60 | 80 | 35 | 80 | 50 | 20 | 30 |
| 19 | 90 | 15 | 20 | 35 | 40 | ∞ | 75 | ∞ | 85 | 60 | 85 | 90 | 80 | 85 |
| 20 | ∞ | 40 | 25 | 55 | 90 | 80 | 85 | 90 | 75 | ∞ | 75 | 80 | 35 | 80 |
| 21 | 85 | 45 | 30 | 45 | 80 | 35 | 80 | 80 | ∞ | 90 | 70 | 85 | ∞ | 85 |
| 22 | 75 | ∞ | ∞ | 50 | 85 | 60 | 85 | 85 | 50 | 80 | 50 | 75 | 65 | 75 |
| 23 | 70 | 55 | 40 | 40 | 75 | 65 | 75 | 75 | 30 | 85 | 30 | 70 | 90 | 70 |
| 24 | 50 | ∞ | 40 | 60 | 70 | 90 | 70 | 70 | 40 | 75 | 40 | ∞ | 80 | 50 |
| 25 | 30 | 65 | 45 | 65 | 50 | 80 | 50 | ∞ | 30 | 70 | 30 | 30 | 85 | 30 |
| 26 | 40 | ∞ | 50 | 70 | 30 | 85 | 30 | 30 | 20 | ∞ | 20 | 40 | 75 | 40 |
| 27 | 30 | 75 | 55 | 75 | 40 | 75 | 40 | 40 | ∞ | 30 | 10 | 30 | 70 | 30 |
| 28 | 20 | 80 | ∞ | 80 | 30 | 70 | 30 | 30 | 25 | 40 | 15 | 20 | 50 | 20 |
| 29 | 10 | 35 | 65 | 35 | 20 | 50 | 20 | ∞ | 30 | ∞ | 25 | 10 | 30 | 10 |
| 30 | 45 | 60 | 70 | 60 | 10 | 30 | ∞ | 10 | 50 | 20 | 30 | 25 | ∞ | 15 |

Пояснення до таблиць 1,2.

В таблиці 1 прийняті такі позначення:

1. Е1...Е8 – електрорушійні сили окремих гілок електричного кола, В;

2. r 01...r 08  - внутрішні опори електрорушійних сил, Ом;

3. r 1...r 8  - опори навантаження  окремих гілок електричного кола, Ом;

4. ∞ - відсутність даного параметра ( тобто розрив кола в місці находження цього параметра ).

В таблиці 2 прийняті такі позначення:

- Е1...Е7 – електрорушійні сили окремих гілок електричного кола, В;

- φ1 ... φ7 – початкові фази електрорушійних сил, електричні градуси ( º );

- r 1... r 7  - активні опори навантаження  окремих гілок електричного кола, Ом;

- Хl1... Xl7 – індуктивні опори навантаження;

- Xc1... Xc7 – ємнісні опори навантаження, Ом;

6.   ∞ - відсутність даного параметра ( тобто розрив кола в місці находження цього параметра ).

Вимоги до виконання та оформлення

курсової роботи

При оформленні пояснювальної записки (ПЗ) курсової роботи варто керуватися ДСТУ 3008-95 «ДОКУМЕНТАЦІЯ. ЗВІТИ В СФЕРІ НАУКИ I ТЕХНІКИ. Структура i правила оформлення».

Текст пояснювальної записки повинен бути чітко і акуратно написаний чорнилом (пастою) одного кольору (чорним, однакової щільності) або надрукований через півтора міжстрокових інтервали на принтері (шрифтом 14 пт Times New Roman) на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм), користуючись програмою Office Word Microsoft.

При написанні пояснювальної записки необхідно дотримуватися наступних розміри полів: верхнє, ліве й нижнє − не менш 20 мм, праве − не менш 10 мм. Розмір лівого поля рекомендується встановлювати − 35-40 мм.

Помилки (описки, графічні неточності) допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою (коректором) і нанесенням на тім же місці виправленого зображення. Ушкодження аркушів текстових документів, помарки і сліди не повністю вилученого колишнього тексту не допускаються.

Нумерацію сторінок варто виконувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляють у правому нижньому куті сторінки без крапки наприкінці. Рисунки і таблиці, що розташовані на окремих сторінках, включають у загальну нумерацію сторінок.

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми) варто розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути дані посилання в тексті. При користуванні програмою Office Word Microsoft у ході написання РГР кожну ілюстрацію необхідно вставляти в таблицю 2х1 (без контурів).

Креслення, рисунки, схеми, які розміщені у РГР, повинні відповідати вимогам стандартів: «Єдина система конструкторської документації» (ЄСКД) і «Єдина система програмної документації» (ЄСПД). Електричні схеми, диаграми, характеристики треба виконувати на окремих листах звичайного паперу або листах “миліметрівки”.

Векторна діаграма будується на міліметровці формату А4 у такому довільному масштабі, щоб найбільший вектор складав не менш як 12-15см.

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць. Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті РГР. Таблиці варто нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводять у додатках.

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою. Наприклад, таблиця 2.4 – четверта таблиця другого розділу. Якщо в розділі одна таблиця, її нумерують. Таблиця може мати назву, яку приводять над таблицею (вирівнювання тексту за шириною). Назва повинна бути короткою і відбивати зміст таблиці.

Формули і рівняння розташовують безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються, по центру сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишене не менш одного вільного рядка. При користуванні програмою Office Word Microsoft у ході написання РГР кожну формулу необхідно вставляти в таблицю 1х2 (без контурів), а також користуватися редактором формул при наборі будь-яких математичних виразів.

Формули і рівняння варто нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, розділених крапкою. Наприклад, формула (3.3) – третя формула третього розділу. Номер формули або рівняння вказують на тім же рівні в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу, варто приводити безпосередньо під нею в тій послідовності, у якій вони подані у формулі.

Вибір варіанту завдання

Варіант завдання для виконання курсової роботи вибирається згідно другої і третьої цифр номера залікової книжки. Якщо вказані цифри дають номер більше як 30, треба від них відняти 30 (один, або навіть два рази).

літературА

- Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. – М. Высшая школа, 1978, 528 с.

- Теоретические основы электротехники, том 1. Основы теории линейных цепей ( под редакцией Ионкина П.А. ). М. Высшая школа, 1976, 554 с.

- Сборник задач по теоретическим основам электротехники ( под редакцией П.А. Ионкина ). – М., Высшая школа, 1975, 478 с.

- Шебес М.Р. Теория линейных электрических цепей в упражнениях и задачах. М. – Высшая школа, 1973 г., 656 с.