МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет

инженерных технологий»

КАФЕДРА машин и аппаратов пищевых производств

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

тепломассообменных процессов

Программа, методические указания

и задания к контрольным работам

Для студентов, обучающихся по направлению

151000 – «Технологические машины и оборудование»,

профиля 151000.62 «Машины и аппараты пищевых

производств» заочной формы обучения

ВОРОНЕЖ

2013

УДК 664 (075):532.5-(075.8)

Технологическое оборудование тепломассообменных процессов [Текст] : программа, методические указания и задания к контрольным работам / Воронеж. гос. универ. инженерн. технологий; сост. С.Т. Антипов, Г.В. Калашников, В.Е. Игнатов, Е.В. Литвинов. – Воронеж, ФГБОУ ВПО «ВГУИТ», 2013. – 16 с.

Методические указания и контрольная работа разработаны в соответствии с требованиями ФГОС подготовки бакалавров по направлению 151000-«Технологические машины и оборудование» профиля 151000.62 «Машины и аппараты пищевых производств». Они предназначены для закрепления теоретических знаний студентами безотрывной формы обучения по дисциплине «Технологическое оборудование тепломассообменных процессов» цикла Б3.В.5 . Предложены вопросы для изучения, варианты контрольных работ, приведены методические указания к выполнению контрольных работ, библиографический список.

Табл. 10. Библиогр.: 15 назв.

Составители: профессор С.Т. Антипов ,

профессор Г.В. КАЛАШНИКОВ,

ассистент Е.В. ЛИТВИНОВ

Научный редактор профессор Г.В. КАЛАШНИКОВ

Рецензент зам. главного инженера

ОАО МК «Воронежский» А.Г. КУНИЦЫН

Печатается по решению

редакционно-издательского совета

Воронежского государственного университета инженерных технологий

(  Антипов С.Т.,

Калашников Г.В.,

Игнатов В.Е.,

Литвинов Е.В., 2013

(   Воронежский

государственный

университет

инженерных

технологий, 2013

Оригинал-макет данного издания является собственностью Воронежского государственного университета инженерных технологий, его репродуцирование (воспроизведение)  любым способом без согласия академии запрещается

Задание  № 3.  Расчет  НАКЛОННОГО

ДИФФУЗИОННОГО АППАРАТА

Задача : выполнить расчет диффузионного аппарата, если заданы: Dш - наружный диаметр шнека, м; d - диаметр вала шнека, м; S - шаг витков шнека, м; q - масса стружки на единицу полезной вместимости аппарата, кг/м3; n - частота вращения шнеков, мин-1; Dк - диаметр корпуса аппарата, м; ( - время активного диффундирования, мин; L - длина пути активного диффундирования  стружки  в  аппарате,  м;  l - растояние между осями шнеков, м;  а - масса (откачка) диффузионного сока, кг.

Для расчетов принять следующие значения:

Цель  работы: изучение теоретических основ процесса диффузии; знакомство с классификацией диффузионных  аппаратов, их конструкциями и принципом работы; выполнение расчета диффузионного аппарата; определить производительность, расход теплоты и пара диффузионного аппарата

Рекомендации для выполнения расчетной  части

Методика  расчета

Производительность наклонного диффузионного аппарата, т/сут [9],

,       (2.3.1)

где  Dш - наружный  диаметр  шнека, м;  d - диаметр вала шнека, м; ( - коэффициент перекрытия витков шнека; ( - коэффициент увеличения  сечения  стружки  в  аппарате;  S - шаг  витков  шнека, м;  q - масса стружки на единицу полезной вместимости аппарата, кг/м3; y - коэффициент наполнения аппарата стружкой (y = 0,9... 1,0); n - частота вращения шнеков, мин-1; m - количество одновре-менно работающих шнеков (m = 2); ( - эксплуатационный коэффи-циент (( = 0,9); kп - коэффициент подачи свекловичной стружки.

,                              (2.3.2)

где F - площадь поверхности сегмента, м2 (рис. 3.18) [9].

Принимая из конструкции диффузионного аппарата диаметр шнека Dш и расстояние между осями шнеков l, определяем F.

При перемещении свекловичной стружки шнеками вдоль аппарата она заполняет зазоры между корпусом и кромкой шнека на протяжении дуги АВС, т. е. сечение слоя стружки больше сечения шнеков, что учитывается коэффициентом (.

,                            (2.3.3)

где Dк - диаметр корпуса аппарата, м.

Для нормальной работы аппарата стружка должна находиться немного выше верхней кромки витков шнеков, тогда коэффициент подачи свекловичной стружки

,                           (2.3.4)

где L - длина пути активного диффундирования стружки в аппарате,  м;   ( - угловая  скорость  вращения  шнека,  рад/с  (( = (n/30); ( - время активного диффундирования, с.

Для определения расхода теплоты и пара на диффузионный аппарат составляют тепловой баланс: количество теплоты, поступающей в аппарат, при установившемся режиме должно быть равно количеству теплоты, покидающей аппарат.

Тепловой баланс наклонного диффузионного аппарата,

Q1 + Q2 + Q3 + Q4 = Q5 + Q6 + Q7  + Qп,             (2.3.5)

где Q1 - теплота свекловичной стружки, кДж; Q2 - теплота барометрической воды, кДж; Q3 - теплота жомопрессовой воды, кДж; Q4  - теплота с обогревающим аппарат паром, кДж; Q5 - теплота диффузионного сока, кДж; Q6 - теплота свекловичного жома, кДж;  Q7 - теплота конденсата, уходящего из аппарата, кДж; Qп - потери теплоты в окружающую среду, кДж.

Q1 = Gст(сст(tст,                              (2.3.6)

где Gст - масса свекловичной стружки, кг (Gст = 100 кг); сст - удельная теплоемкость стружки, кДж/(кг(К), сст = 3,77 кДж/(кг(К); tст - температура стружки, 0С (tст  = 5...7 0С);

Q2 = Wб(сб(tб,                                (2.3.7)

где  Wб -  масса  барометрической  воды, кг, Wб = 60 кг; сб - удельная    теплоемкость    барометрической    воды,    кДж/(кг(0С);

сб = 4,19 кДж/(кг(К); tб - температура барометрической воды, 0С; tб = = 40 0С;

Q3 = Wж.в(сж.в tж.в,                           (2.3.8)

где Wж.в - масса жомопрессовой воды, кг, Wж.в= 50 кг; сж.в - удельная  теплоемкость  жомопрессовой  воды,  кДж/(кг(К);  сж.в =

= 4,19 кДж/(кг(К); tж.в - температура жомопрессовой воды, 0С (tж.в =

= 75 0С).

Q4 = D(i,                                  (2.3.9)

где D - расход пара, кг; для обогрева диффузионного аппарата используется  вторичный  пар  III  корпуса  выпарки,  его  температура t = 102 0С; i - энтальпия пара, кДж/кг (i = 2679,5 кДж/кг);

Q5 = а(сс(tс,                                (2.3.10)

где а - масса (откачка) диффузионного сока, кг; сс - удельная тепло-емкость  сока,  сс = 3,77  кДж/(кг(К);   tс - температура  сока,  0С;   tс =

= 30 0С;

Q6 = Gж(сж(tж,                                  (2.3.11)

где Gж - масса свекловичного жома, кг; сж - удельная теплоемкость жома, кДж/(кг(К), сж = 4,19 кДж/(кг(К); tж - температура свекловичного жома, 0С (tж = 75 0С);

Q7 = D(ск((,                                   (2.3.12)

где D - масса конденсата, кг; ск  - удельная теплоемкость конденсата, кДж/(кг(К),  ск = 4,19 кДж/(кг(К);  ( -  температура  конденсата, 0С

(( ( 98...100 0С);

Qп = 0,1Q4 = 0,1D(i.                            (2.3.13)

Расход греющего пара на каждые 100 кг свеклы, кг,

.(2.3.14)

Расход греющего пара, т/сут,

.                              (2.3.15)

Т а б л и ц а   2.3

Варианты индивидуальных заданий

| Номер варианта | Dш, м | d, м | S, м | q, кг/м3 | n, мин-1 | Dк, м | (, мин | L, м | l, м | а, кг | Чертеж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,5 | 1,1 | 0,70 | 650 | 0,8 | 5,4 | 63 | 32,0 | 2,50 | 127 | Наклонный |
| 2 | 2,6 | 0,9 | 0,73 | 600 | 1,2 | 4,8 | 60 | 34,5 | 2,25 | 124 | двухшнековый |
| 3 | 3,3 | 1,0 | 0,72 | 590 | 0,9 | 4,2 | 65 | 33,0 | 2,30 | 123 | Аппарат А1-ПДС-60 |
| 4 | 3,9 | 1,2 | 0,75 | 620 | 1,1 | 4,5 | 67 | 32,0 | 2,82 | 126 | [5, с. 141], [9] |
| 5 | 2,4 | 0,25 | 0,97 | 580 | 0,4 | 2,9 | 60 | 26,0 | 1,55 | 120 | Наклонный |
| 6 | 2,6 | 0,27 | 0,93 | 600 | 1,1 | 3,1 | 90 | 29,0 | 1,70 | 125 | диффузионный |
| 7 | 2,7 | 0,23 | 0,95 | 600 | 0,8 | 3,3 | 70 | 27,0 | 1,65 | 122 | аппарат[5, с.118], [9] |
| 8 | 2,0 | 0,30 | 0,95 | 580 | 0,3 | 2,4 | 60 | 18,0 | 1,50 | 125 | Диффузионный аппарат |
| 9 | 2,2 | 0,23 | 0,85 | 650 | 0,9 | 2,7 | 90 | 18,6 | 1,55 | 124 | ДdS - сильвер |
| 10 | 1,9 | 0,27 | 0,90 | 620 | 0,5 | 2,3 | 70 | 19,0 | 1,70 | 127 | [5, с. 121], [9] |

Задание на контрольный вопрос теоретический части

| Вариант по предпоследней цифре шифра | Контрольный вопрос теоретический части |
| --- | --- |
| 1 | Научное обеспечение процессов диффузии и экстракции пищевых сред. Классификация оборудования. Аппараты для получения диффузионного сока. |
| 2 | Установки для получения настоек и морсов. Аппараты для экстракции растительного масла. Аппараты для получения экстрактов из животного сырья. Конструкции и принцип действия. |
| 3 | Научное обеспечение процессов охлаждения и замораживания пищевых сред. Назначение и область применения. Классификация оборудования. |
| 4 | Научное обеспечение процесса кристаллизации пищевых сред. Классификация оборудования. |
| 5 | Брагоперегонные установки. Ректификационные установки. Назначение и область применения. Конструкция и принцип действия |
| 6 | Вакуум-аппараты. Помадосбивальные машины. Кристаллизаторы-охладители. Назначение и область применения. Классификация оборудования. Конструкция и принцип действия машин. |
| 7 | Маслоизготовители и маслообразователи. Кристаллизаторы и декристаллизаторы жировой продукции. Назначение и область применения. Классификация оборудования. Конструкция и принцип действия машин. |
| 8 | Научное обеспечение процесса ректификации пищевых сред. Классификация оборудования. |
| 9 | Охладительные установки и охладители. Камеры охлаждения и замораживания. Морозильные аппараты. Фризеры, эскимо- и льдогенераторы. Установки криогенного замораживания. Назначение и область применения. Конструкция и принцип действия |
| 0 | Брагоректификационные установки непрерывного действия. Установки для получения абсолютного спирта. Назначение и область применения. Конструкция и принцип действия |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основной

1. Машины и аппараты пищевых производств [Текст]: В 3 кн.: учеб. для вузов. Кн. 3 / С. Т. Антипов, И. Т. Кретов, А. Н. Остриков и др.; под ред. акад. РАСХН В. А. Панфилова. – М.: КолосС, 2009. – 847 с.

2. Кретов, И.Т. Инженерные расчеты технологического оборудования предприятий бродильной промышленности [Текст] / И.Т. Кретов, С.Т. Антипов, С.В. Шахов. – М.: КолосС, 2004. – 391 с.

Дополнительный

3. Балашов, В. Е. Практикум по расчетам технологического оборудования предприятий бродильной промышленности [Текст] / В. Е. Балашов, И. Т. Кретов, С. Т. Антипов. – М.: Колос, 1992. –208 с.

4. Бредихин С.А. Технология и техника переработки молока [Текст] / С.А. Бредихин, Ю.В. Космодемьянский, В.Н. Юрин. – М.: Колос, 2001. – 400 с.

5. Валентас Кеннет Дж. Пищевая инженерия : справочник с примерами расчетов / под ред. К. Д. Валентаса, Э. Ромштейна, Р. П. Синеха, пер. с англ. под общ. ред. А. Л. Ишевского. – СПб. : Профессия, 2004. – 848 с.

6. Гребенюк, С. М. Технологическое оборудование сахарных заводов [Текст]/ С. М. Гребенюк и [др].- М.: Колос С, 2007. - 520 с.

7. Драгилев А. И.. Сезанаев Я. Ю. Технологическое оборудование кондитерского производства [Текст] / Под ред. Н. В. Куркиной.-М.: Колос, 2000.-496с.

8. Ивашов, В. И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности. Ч.2. Оборудования для переработки мяса [Текст] / В. И. Ивашов. – Спб.: ГИОРД, 2007. – 464 с.

9. Остриков А.Н., Парфенопуло М.Г., Шевцов А.А. Практикум по курсу «Технологическое оборудование» / Воронеж.гос. технол. акад. – Воронеж, 1999. – 424 с.

10 Практикум по расчетам оборудования хлебопекарного и макаронного производств / М.Е. Чернов, В.М. Хроменков, Ю.А. Калошин и др.; Под ред. Ю.А. Калошина. - М.: Агропромиздат, 1991. - 16 с.

11. Проектирование, конструирование и расчет техники пищевых технологий [Текст]: Учебник / Под. ред. акад. РАСХН В.А. Панфилова. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 912 с.

12. Самойлов, В.А. и др. Справочник технолога молочного производства. Т. 7. Оборудование молочных предприятий [Текст] : (справочник-каталог) / В.А. Самойлов [и др.]; под ред. А.Г. Храмцова. -  СПб.: ГИОРД, 2004. – 832 с.

13. Сурков, В. Д. Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности [Текст] / В.Д. Сурков, Н.Н. Липатов, Ю.П. Золотин. – М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1983. – 432 с.

14. Федоренко. Б. Н. Пивоваренная инженерия [Текст]: учебник  для студ. вузов / Б. Н. Федоренко. – СПб.: Профессия, 2009. – 1000 с.

15. Холодильные машины. / А.В. Бараненко, Н.Н. Бухарин, В.И. Пекарев и др.; Под ред. Л.С. Тимофеевского. – СПб.: Политехника, 1997. – 992 с.