ЗАДАНИЕ

Определить себестоимость отпущенного кВт*ч с агрегатом ( по № варианта табл 1)

Количество блоков______

Вид топлива____________

Райо сооружения________

Число часов использования установленной мощности______

Цена топлива_______(уголь – 3000 руб./т; газ – 5000 руб./тыс.м3)

Построить зависимость себестоимость электроэнергии от числа часов использования установленной мощности (для расчетов принять hуст ± 10%).

- собственные нужды КЭС табл.6 для нагрузки 80%

Таблица 1 - Исходные данные

| № вар | Агрегат | Кол-во блоков | Вид топлива | Ед. изм. | Район сооружения | Число часов использования установленной мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К-500-240 | 6 | уголь | т | Урал | 6100 |
|  | К-300-240 | 6 | газ | м3 | Урал | 6500 |
|  | К-500-240 | 6 | уголь | т | Центр | 6000 |
|  | К-300-240 | 4 | уголь | т | Центр | 6000 |
|  | К-300-240 | 4 | газ | м3 | Центр | 7000 |
|  | К-300-240 | 5 | газ | м3 | Сибирь | 6500 |
|  | К-800-240 | 5 | уголь | т | Сибирь | 7500 |
|  | К-500-240 | 4 | уголь | т | Центр | 6000 |
|  | К-500-240 | 3 | уголь | м3 | Центр | 6000 |
|  | К-800-240 | 3 | уголь | т | Урал | 6100 |
|  | К-500-240 | 4 | уголь | м3 | Урал | 6300 |
|  | К-300-240 | 8 | газ | м3 | Урал | 6500 |
|  | К-800-240 | 4 | газ | м | Центр | 6200 |
|  | К-500-240 | 6 | уголь | м3 | Сибирь | 6800 |
|  | К-300-240 | 6 | уголь | м | Центр | 6000 |
|  | К-800-240 | 4 | газ | м3 | Центр | 6100 |
|  | К-500-240 | 6 | уголь | т | Центр | 6000 |
|  | К-300-240 | 4 | уголь | м | Урал | 6000 |
|  | К-800-240 | 4 | газ | м3 | Центр | 6100 |
|  | К-500-240 | 6 | уголь | т | Центр | 6000 |
|  | К-500-240 | 7 | уголь | м3 | Сибирь | 6000 |
|  | К-300-240 | 8 | газ | м3 | Урал | 6500 |
|  | К-300-240 | 4 | газ | м3 | Центр | 7000 |
|  | К-800-240 | 6 | газ | м3 | Центр | 6100 |
|  | К-800-240 | 8 | уголь | т | Урал | 6100 |

Справочные материалы:

Таблица 2 – Территориальный коэффициент для электростанций

| № п/п | Регион | Территориальный коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1. | Центральный | 1,0 |
| 2. | Северо-Западный | 1,0-1,1 |
| 3. | Северный | 1,05-1,5 |
| 4. | Северо-Кавказский | 1,0-1,1 |
| 5. | Поволжский | 1,0-1,1 |
| 6. | Уральский | 1,1-1,2 |
| 7. | Западно-Сибирский | 1,2-2,5 |
| 8. | Восточно-Сибирский | 1,2-2,7 |
| 9. | Восточный | 1,3-1,7 |
| 10. | Дальневосточные изолированные | 2,2-3,2 |

Таблица 3 Капитальные затраты на сооружение КЭС, тыс.руб.

| Состав блока | Капиталовложения, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | в первый блок | в последующие блоки |
| К-210-130 + 670 т/ч | 1850 | 901,25 |
| К-300-240 + 1000 т/ч | 2015 | 1080 |
| К-500-240 + 1650 т/ч | 3491,5 | 2055 |
| К-800-240 + 2650 т/ч | 5625 | 3735 |
| К-1200-240 + 3950 т/ч | 6020 | 4427,5 |

Примечание: показатели даны для станций, работающих на газе и мазуте, при использовании углей вводится коэффициент Ст = 1,13-1,42.

Индекс изменения стоимости (к уровню 1990 г.) - 75

Таблица 4 - Характеристики конденсационных турбоагрегатов (для приближенных расчетов)

| Тип турбины | Электрическая нагрузка, МВт | Топливная характеристика, тут/год* |
| --- | --- | --- |
| К-110-90 | 100 | Вг=3,0*hp*n+0,328*Эг |
| К-160-130 | 160 | Вг=3,4*hp*n +0,308*Эг |
| К-210-130 | 200 | Вг=3,5*hp*n +0,303*Эг |
| К-300-240 | 300 | Вг=7,5*hp*n +0,298*Эг |
| К-500-240 | 500 | Вг=14,8*hp*n +0,292*Эг |
| К-800-240 | 800 | Вг=19,5*hp*n +0,288*Эг |
| К-1200-240 | 1200 | Вг=26,8*hp*n +0,284*Эг |

* При работе на угле; на газе и мазуте снизить расход топлива на 3-4%

Таблица 5 - Норма отчислений на капитальный ремонт (αкр), %

| Типы агрегатов, мощность, МВт | Вид топлива |
| --- | --- |
|  | уголь | газ, мазут |
|  | высокозольный | малозольный |  |
|  | число часов работы |  |
|  | > 3500 | < 3500 | > 3500 | < 3500 |  |
| а) КЭС |
| 4× К-210-130 | 3,7 | 3,0 | 3,1 | 2,4 | 2,6 |
| 6× К-210-130 | 3,8 | 3,1 | 3,2 | 2,5 | 2,6 |
| 8× К-210-130 | 3,8 | 3,1 | 3,2 | 2,5 | 2,7 |
| 4× К-300-240 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | 2,7 | 2,9 |
| 6× К-300-240 | 4,5 | 3,4 | 3,5 | 2,8 | 3,0 |
| 8× К-300-240 | 4,6 | 3,5 | 3,6 | 2,9 | 3,1 |
| 6× К-500-240 | 4,7 | 3,6 | 3,7 | 3,0 | 3,2 |
| 4× К-800-240 | 4,7 | 3,6 | 3,7 | 3,0 | 3,2 |

Таблица 6 Расход электроэнергии на собственные нужды в процентах от выработки электроэнергии (энергоемкость производства), %

| Тип турбин | Вид топлива | Среднегодовая нагрузка энергоблока |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 80 | 60 |
| К-15-130-1,2 | Уголь Мазут Газ | 6.1 5.0 4.7 | 6.5 5.3 5.0 | 7.3 6.1 6.8 |
| К-300-240-3 | Уголь Мазут Газ | 4.1 2.5 2.2 | 4.4 2.7 2.4 | 5.0 3.1 2.8 |
| К-500-240 ХТГЗ К-500-240-4 ЛМЗ | Уголь Уголь | 4.5 | 4.8 | 5.3 |
| К-800-240-5 | Уголь Мазут Газ | 4.1 2.8 2.5 | 4.3 2.9 2.0 | 4.8 3.1 2.8 |

Таблица 7 - Удельная численность промышленно-производственного персонала КЭС, чел. / МВт

| Мощность блока, МВт | Вид топлива | Количество энергоблоков |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 200 | уголь | 1,84 | 1,16 | 0,907 | 0,49 |
|  | газ, мазут | 1,51 | 0,98 | 0,81 | 0,66 |
| 300 | уголь | 1,78 | 1,06 | 0,897 | 0,75 |
|  | газ, мазут | 1,43 | 0,86 | 0,7 | 0,59 |
| 500 | уголь | 1,28 | 0,815 | 0,7 | 0,6 |
|  | газ, мазут | - | - | - | - |
| 800 | уголь | 0,97 | 0,63 | 0,53 | 0,48 |
|  | газ, мазут | 0,76 | 0,51 | 0,42 | 0,375 |

ТЕОРИЯ

Расчет капиталовложений блочных КЭС:

К= [К1 + К2 ∙(nбл – 1)]∙ Ср∙ Ст Си

Где К1, К2 – капитальные вложения соответственно в первый и

последующий агрегаты;

Ср∙ Ст Си - коэффициенты, учитывающие район сооружения и вид топлива и коэффициент дефляции;

##### Затраты на производство энергетической продукции.

Все затраты предприятия на производство и реализацию энергетической продукции, выраженные в денежной форме, составляют себестоимость этой продукции.

Годовые затраты (руб/год) на производство энергетической продукции при расчете по экономическим элементам можно определить формулой:

,

где  - затраты на топливо;

- расходы на потребляемую энергию;

- затраты на вспомогательные материалы и приобретаемую со стороны

воду;

- затраты на услуги своих вспомогательных производств и услуги

внешних организаций;

- амортизационные отчисления;

- затраты на заработную плату;

- затраты на ремонт;

- общепроизводственные затраты (заработная плата административно-

управленческого персонала, охрана предприятия и др.);

- прочие затраты (расходы по охране труда, на спец.одежду, отопление,

освещение производственных зданий).

При укрупненных расчетах себестоимости ряд статей, имеющих небольшой удельный вес, можно объединить в одну статью - прочие суммарные расходы.

Тогда можно записать:

,  (руб./год)

где  - затраты на топливо;

- амортизационные отчисления;

- затраты на ремонт;

- затраты на заработную плату;

- прочие затраты

Рассмотрим расчет каждого из элементов :

1. Топливная составляющая. Это основной элемент затрат для тепловой станции, промышленной котельной, который составляет 50-80% от суммы затрат на производство электрической энергии и тепла. Данный вид затрат рассчитывается по формуле:

, руб./год,

где  - годовой расход натурального топлива;

(см.табл.4)

hр=7800-:-8200

- цена натурального топлива;

– потери  топлива при транспортировке. Для твердого топлива = 0,5%, для всех остальных = 0. А βэкв – для угля =0,8. Для газа=1,19.

2. Издержки на амортизацию можно определить из выражения:

,

где Нам –норма амортизационных отчислений, %;

К – капиталовложения, млн.руб.

С учетом структуры основных средств и срока службы оборудования и остальных средств определяется комплексная норма амортизационных отчислений. Для укрупненных расчетов αам учитывается для всего предприятия, а не для каждого элемента в отдельности.

3. Затраты на ремонт  на ремонт основных средств энергопредприятий (зданий, сооружений, оборудования, хозяйственного инвентаря и пр.) включают стоимость материалов для ремонта и используемых запасных частей, заработную плату (основную и дополнительную) и начисления в фонд социального страхования ремонтного персонала, стоимость услуг сторонних ремонтных организаций, своих вспомогательных производств и пр. При укрупненных расчетах расходы на ремонт принимаются в долях от балансовой стоимости основных фондов.

, руб./год

βрем – доля отчислений в ремонтный фонд, %;

К – балансовая стоимость основных фондов (капиталовложения), млн.руб.

4. Издержки на заработную плату определяются, исходя из средне годового фонда оплаты труда персонала с учетом отчислений в социальные фонды, млн.руб/год

где  - численность эксплуатационного персонала, определяется на основе штатного коэффициента и установленной мощности станции,

,

- штатный коэффициент, удельная численность персонала, т.е. количество человек приходящихся на единицу установленной мощности, чел/тыс.кВт·ч

- годовой фонд оплаты труда, млн.руб.;

- процент отчислений на социальные нужды, %;

Nуст – установленная мощность оборудования, МВт.

з/п работника принимаем равной 30 000 в месяц.

5.Прочие затраты зависят от мощности электростанции и численности персонала. Поэтому прочие расходы могут быть определены для приближенных расчетов в долях от условно-постоянных затрат. Можно принять, что

= (0,2 – 0,3)()

Этот метод расчета применяется на КЭС, ГТУ, ПГУ. У ТЭЦ есть особенности, которые связаны с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла. Для ТЭЦ в основе физического метода полагается, что на получение тепла из отборов турбин затрачивается такое количество энергии, как и при отпуске теплоты непосредственно из котла. Возможно распределение и  по фазам производства.

Себестоимость электроэнергии

где Эг – годовая выработка электроэнергии, кВт·ч/год;

Эсн – расход  электроэнергии на собственные нужды, кВт·ч/год;