Кт4

|  | Материал: сталь []раст =150MPa, []сжат = 100 MPa 40 1. Вычислить допускаемую нагрузку F (30 p.); 2. Вычислить и изобразить нейтральную линию поперечного сечения, а также показать на ней эпюру напряжений от действия нагрузки F l (10 p.); |
| --- | --- |

|  | 35 Материал: сталь []Tõmme = []Surve = 160 MPa; Построитть все необходимые эпюры внутренних сил (10 p.); Определить диаметр вала цепной передачи, учитывая изгиб и кручение (20 p.); Определить и нарисовать все эпюры напряжений в опасной сечении (5 p.). |
| --- | --- |

Кт5

|  | Материалl: сталь E = 210 ГПa, []= 200 MПa: 1. Составить и решить соответствующие уравнения для статически неопределимой системы (40 p.); 2. Составить эпюры поперечных сил Q и изгибающих моментов M (20 p.); 3. Определить из условия прочности размер балки круглого сечения (5 p.); | 65 |
| --- | --- | --- |

Кт6

|  | Материал сталь: []Surve = []Tõmme = 160MPa, E = 210GPa Определить размеры стержня (с точностью +/- 1mm) (25 p.); Определить коэффициент запаса по устойчивости (5 p.); Как изменится коэффициент запаса по устойчивости, если диаметр сечения D уменьшить в два раза,одновременно заменив обе шарнирные опоры жесткой заделкой ? (10 p.). | 40 |
| --- | --- | --- |