ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

АКАДЕМИЯ

Колледж автомобильного транспорта и агропромышленного сервиза

Техническая механика

ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА

Задания,  примеры выполнения и краткие методические указания

для студентов заочного обучения

ИРКУТСК  2013

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Контрольная работа по Технической механике для студентов 3 и 5 курса заочного отделения специальности 23.02.01 состоит из заданий по разделам: «теоретическая механика», «сопротивление материалов» и «детали машин».  Все задачи имеют краткие методические указания,  набор рисунков и таблицу с данными для расчетов.  Каждому студенту выдают задание в соответствии с последними цифрами  его учебного шифра.

Все задания выполняются на листах формата А4.  Титульный лист оформляется в соответствии с существующими требованиями.  Все остальные листы согласно следующих требований:  отступ сверху,  снизу - 20 мм,  слева - 25мм;  справа - 10 мм.  Рисунки выполняются карандашом аккуратно и четко,  с учетом условий варианта задания.   Решение задачи необходимо сопровождать краткими пояснениями и в соответствии с теми обозначениям,  которые даны на чертежах.  Допускается оформлять контрольную работу в тетради,  с учетом всех требований.

###### ТЕМА “РАСТЯЖЕНИЕ – СЖАТИЕ”

##### ЗАДАЧА № 2

Расчет  стержневых систем

Дано: статически определимая стрежневая система, рис.3 изготовленная из стали Ст.3, в точке В подвешен груз,  равный  F.  Сечение стрежня АВ -   круглое,  ВС – квадратное.

Определить усилие в системе,  подобрать размеры сечений стержней по допускаемым напряжениям.

Указания.

- Определить неизвестные усилия в стержнях из условия равновесия;

- Подобрать размеры сечений стержней по допускаемым напряжениям из условия прочности.

Рис. 3

Данные для расчетов

| № п/п (Последняя цифра зачетной книжки) | Марка стали | (( | (( | (( | F,кH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ст.3 | 30 | 60 | 90 | 10 |
| 2 | Ст.2 | 45 | 45 | 90 | 10 |
| 3 | Ст.4 | 60 | 60 | 60 | 20 |
| 4 | Ст.5 | 60 | 30 | 90 | 5 |
| 5 | Ст.3 | 30 | 60 | 90 | 4 |
| 6 | Ст.2 | 45 | 45 | 90 | 10 |
| 7 | Ст.4 | 60 | 60 | 60 | 15 |
| 8 | Ст.5 | 60 | 30 | 90 | 20 |
| 9 | Ст.3 | 30 | 60 | 90 | 25 |
| 0 | Ст.2 | 45 | 45 | 90 | 40 |

Пример выполнения:

Дана статически определимая стрежневая система, рис. 4, а,  изготовленная из стали Ст.3, в точке В подвешен груз,  равный  F = 10 кН.  Сечение стрежня АВ – круглое,  ВС – квадратное.

Определить усилие в системе,  подобрать размеры сечений стержней по допускаемым напряжениям .

А                                                                             Y

С                           В                        Х                            F

а)                                              б)

Рис. 4

Решение:

1.  Определить усилия (продольные силы) в отдельных стержнях,   применив метод вырезания узлов.

Вырежем  узел В, рис. 4,б,  к шарниру приложена сила F и неизвестные усилия в стержнях 1 и 2 – N1 и N2.  Заключаем систему сил в систему координат.  Рассмотрим  равновесие этого узла.

Составим два уравнения равновесия (т.к. полученная система сил – сходящаяся)

;

;

Из полученных уравнений определяем неизвестные реакции N1  и N2.

Из уравнения (2)  N2  = =2*10кН = 20кН;

Из уравнения (1) N1 = - N2*cos 30(=-20кН*0,866=-17,32кН

Знак у полученных значений усилий показывает,  растягивается или сжимается стержень.  Знак плюс (+) показывает,  что стержень растягивается.  А знак (-) минус,  что стержень сжимается.

В нашем случае,  стержень ВС - сжат,  стержень АВ – растянут.

- Определяем допускаемые напряжения

Допускаемые напряжения для стержней,  работающих на растяжение определяем по таблице данных,  в зависимости от марки стали.

Допускаемое напряжение стержней,  работающих на сжатие определяем по формуле .

В нашем случае по таблице для  ст.3 определяем,  что

Таблица значений допускаемых напряжений

| Марка стали | Ст.2 | Ст.3 | Ст.4 | Ст.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Допускаемое напряжение (статическая нагрузка), , МПа | 115 | 125 | 140 | 165 |

- Определим размеры сечения стержня по допускаемым напряжениям из условия прочности

Необходимые площади сечений  стержней АВ и ВС (с учетом их деформаций) равны

ААВ ( =0,138*10-3 м2

АВС ( =0,2*10-3 м2

Площадь круглого поперечного сечения определяется  по формуле

,  откуда

диаметр  стержня АВ равен

0,0132 м ( 1, 4 см

Площадь квадратного поперечного сечения определяется по формуле

А=а2,  откуда

сторона квадрата ВС равна

= 0,0142 м(  1,5 см

Обе величины взяты с округлением в большую сторону.

##### ЗАДАЧА № 3

Расчет  статически определимого ступенчатого стержня без учета собственного веса

Дано: двухступенчатый стержень,  на который действуют активные силы F1; F2  и F3; площади поперечных сечений А1  и  А2.   Стержень изготовлен из стали  Ст.3.  Допускаемое напряжение на растяжение и сжатие для стали Ст. 3

Определить:

1. Количество расчетных участков;

2. Продольные силы  для каждого участка

3. Вычислить значение нормальных напряжений для каждого участка;

4. Построить эпюры N  и (.

Деформация,  при которой в поперечном сечении бруса действует только один внутренний силовой фактор – продольная сила,   называется растяжением.

Указания.

Задачи на растяжение - сжатие решают в следующей последовательности:

- Определяют реакции связей или неизвестные внешние силы,  приложенные к ступенчатому стержню,  из условия равновесия:

,  где ось Х – ось стержня;

- Определяем границы участков и их количество по характерным точкам.

Характерными называются точки сечения,  в которых приложены внешние продольные силы,  начинается или заканчивается участок распределенной нагрузки и где происходит резкое изменение площади сечения стержня или начинается (или заканчивается) участок постепенного изменения площади.

- Определяют продольные силы в сечениях I-I, II-II и т.д используя метод сечений.

Продольная сила в сечении равна алгебраической сумме всех внешних продольных сил,  приложенных по одну сторону (обычно слева) от выбранного сечения.

Правило знаков: продольная сила положительна,  если она растягивающая,  отрицательна,  если  сжимающая.

- Определяют нормальные напряжения в сечениях I-I и II-II и т.д.:

;

где  N – продольная сила,  А – площадь поперечного сечения,  соответсующая участку.

- Определяют продольные силы и нормальные напряжения в характерных сечениях стержня.

- Строят эпюры продольных сил и нормальных напряжений

Эпюрой называется график изменения продольной силы или нормального напряжения по длине стержня.

- Определяют напряжение в опасном сечении и сравниваем его с допускаемым напряжением:

Опасным называется сечение,  где действует наибольшее по абсолютной величине нормальное напряжение.

Допускаемое выбирается по справочным данным.  Для расчетов принимается  для стали ст.3 допускаемое напряжение

Рис. 1

Данные для расчетов

| № п/п (последняя цифра зачетной книжки) | Приложенные силы, кН | Площадь поперечного сечения, см2 | Геометрические размеры, м | Точки приложения и направление сил, Fi (F1, F2, F3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 | A1 | A2 | a | b | c |  |
| 1 | 10 | 50 | 15 | 8 | 2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | А , В , С |
| 2 | 50 | 20 | 40 | 10 | 5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | А , В , D |
| 3 | 10 | 20 | 50 | 15 | 10 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | A , D , C |
| 4 | 15 | 40 | 20 | 20 | 15 | 0,5 | 0,1 | 2,0 | B , C , D |
| 5 | 20 | 25 | 40 | 10 | 5 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | А , В , С |
| 6 | 40 | 10 | 60 | 20 | 10 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | А , В , D |
| 7 | 10 | 50 | 80 | 15 | 5 | 0,2 | 0,1 | 1,0 | A , D , C |
| 8 | 25 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0,4 | 1,0 | 0,2 | B , C , D |
| 9 | 40 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | А , В , С |
| 10 | 50 | 20 | 20 | 5 | 2 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | А , В , D |

Пример выполнения.

Дано: стальной ступенчатый стержень,  рис. 2 ,  на который действуют силы  F1 = 10кН; F2 = 15 кН; F3 = 45 кН,  площади поперечных сечений А1 = 20cм2;  А2 = 25cм2.  Длины участков a=b=c=0.25м.   Стержень изготовлен из стали Ст.3. Расчет произвести без учета собственного веса.  Допускаемое напряжение на растяжение для стали Ст. 3  (допускаемое напряжение на сжатие = 0.8*125=100 МПа)

Решение:

1.  Определяем неизвестную реакцию связи R,  для чего составим уравнения равновесия:

тогда  R =F1 + F2 - F3

Подставим значения сил и определим R =10+15 -45 = -20кН.

2. Определяем продольные силы в сечениях I-I,  II-II,   III-III  и  IV-IV   для чего воспользуемся методом сечений и последовательно проведем указанные сечения.  Продольная сила в сечении будет равна алгебраической сумме всех внешних сил приложенных по одну сторону от выбранного сечения.  Будем складывать все силы,  расположенные слева от сечения  (см.  рис. 2, а):

Определим продольные силы и нормальные напряжения в сечениях I-I,  II-II,   III-III и  IV-IV.

NI-I =NАВ= -F1 = -10 кH

NII -II =NВС = -F1 - F2 = -10 -15 = -25 кH

NIII-III =NСD = -F1 - F2 = -10 -15 = -25 кH

NIV-IV =NDK = -F1 - F2 + F3 = -10 -15 + 45= 20 кH

Строим эпюру продольных сил  (ЭN), откладывая значения от оси эпюры с учетом знаков (вверх положительные значения,  вниз – отрицательные),  см. рис. 2.

3. Определим значение нормальных напряжений в сечениях   I-I,  II-II,   III-III  IV-IV:

По полученным значениям строим эпюру нормальных напряжений(Э(),  откладывая их от оси эпюры с учетом знаков,  рис. 2.

- Определим напряжения в опасном сечении.

Опасным называется сечение,  в котором действует  максимальное (по абсолютной величине) нормальное  напряжение.

По эпюре определяем,  что наибольшие напряжения действуют на участке ВС,  где они равны 12,5 МПа

Рис.2

##### ЗАДАЧА № 4

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И СИЛОВОЙ РАСЧЕТ ПРИВОДА

Дано привод рабочей машины

Рассчитать  кинематические и силовые харак0теристики привода;  подобрать электродвигатель.

Указания.

Расчет производить в следующем порядке

- коэффициент полезного действия

где . …. - КПД кинематических пар (зубчатой и других передач, подшипников, муфт)

входящих в привод.

Значения к.п.д. передач выбираются из таблицы 1.  При выборе к.п.д. передачи не следует ориентироваться на меньшие значения, приведенные в таблице. Практика показывает, что к.п.д. правильно сконструированной и хорошо отрегулированной передачи, как правило, больше средних значений.

Таблица 1

Таблица средних значений КПД и рекомендованных передаточных отношений

| Тип передачи | К. П. Д. | Передаточное отношение |
| --- | --- | --- |
| Зубчатая цилиндрическая | 0,96 – 0,98 | 2 – 6 |
| Зубчатая коническая | 0,95 – 0,97 | 2 – 4 |
| Червячная | 0,7 – 0,9 | 10 – 40 |
| Ременная | 0,96 – 0,98 | 2 – 6 |
| Цепная | 0,94 – 0,96 | 2 – 5 |

## 2. Требуемая мощность для привода

Условием выбора является выражение:

где  - требуемая мощность электродвигателя;  - номинальная мощность электродвигателя.

Требуемая мощность может быть определена по формуле:

а)  для ленточного конвейера

где - окружное усилие на приводном барабане; v - окружная скорость (м/с); D - диаметр приводного барабана конвейера (мм); n - частота вращения приводного барабана (мин);  -  КПД привода, определенный по формуле (1):

б)     для винтового конвейера

где Т - крутящий момент на ведомом валу (Нм); - угловая скорость винта конвейера (рад/с):

в)    для цепных конвейеров или элеваторов

где z - число зубьев ведущей звездочки конвейера; t - шаг цепи конвейера (мм); и - частота вращения звездочки конвейера;  - окружная сила на звездочке конвейера.

## 3. Скорость и число оборотов ведомого вала привода

или

где  - угловая скорость ведомого вала; V- скорость рабочей машины; D – диаметр барабана, z –звездочки число зубьев; t – шаг

4. Пределы изменения передаточного отношения привода равны:

где ,, , - соответственно минимальные и максимальные передаточные отношения ступеней привода. Рекомендуемые значения передаточных отношений передач выбираются по справочным данным или из таблицы 1.

Диапазон возможных частот вращения вала электродвигателя:

; 	             ;

Выбираем электродвигатели, соответствующие условию:

## 5. Требуемая мощность электродвигателя

## 6. Требуемая пусковая мощность электродвигателя

## 7. Эквивалентная мощность электродвигателя

Где: Т1, Т2, Т3 – значения моментов с графика загрузки привода;

t1, t2, t3 – время действия момента с графика загрузки привода.

## 8. Электродвигатель для привода конвейера

Электродвигатель для привода конвейера выбирается по эквивалентной мощности из таблицы 2 по условию:

Допускается перегрузка электродвигателя не более чем на 5 %, большая перегрузка ведет к нагреву обмоток и выходу его из строя. Недогрузка так же ограничена и не должна превышать 20%. Большая недогрузка ведет к снижению к.п.д. электродвигателя и снижению cos (  питающей сети.

Выбор конкретного электродвигателя по синхронной частоте вращения вала проводится по условию:

Таблица 2

Электродвигатели единой серии

| Мощность Р, кВт | Синхронная частота, об/мин |
| --- | --- |
|  | 3000 | 1500 | 1000 | 750 |
| 0.25 | - | - | - | 71B8/680 |
| 0,37 | - | - | 71А6/910 | 80A4/675 |
| 0,55 | - | 71A4/1390 | 71B6/900 | 80B8700 |
| 0,75 | 71A2/2840 | 71B4/1390 | 80A6/915 | 90LA8/700 |
| 1.1 | 71B2/2810 | 80A4/1420 | 80B6/920 | 90LB8/700 |
| 1,5 | 80A2/2850 | 80B4/1415 | 90L8/935 | 100L8/700 |
| 2,2 | 80W2/2850 | 90L4/1425 | 100L6/950 | 112MA8/700 |
| 3 | 90L2/2840 | 100S4/1435 | 112MA6/955 | 112MB8/700 |
| 4 | 100S2/2880 | 100L4/1430 | 112MB/950 | 132S8/720 |
| 5,5 | 100L2/2880 | 112M4/1445 | 132S6/965 | 132M8/720 |
| 7,5 | 112M2/2900 | 132S4/1445 | 132M6/970 | 160S8/730 |
| 11 | 132M2/2900 | 132M4/1460 | 160S6/975 | 160M8/730 |
| 15 | 160S2/2940 | 160S4/1465 | 160M6/975 | 180M8/730 |
| 18.5 | 160M2/2940 | 160M4/1465 | 180M6/975 | - |
| 22 | 180S2/2945 | 180S4/1470 | - | - |
| 30 | 180M2/2945 | 180M4/1470 | - | - |

## 9. Общее передаточное число привода

## 10. Передаточное число редуктора

где uрекоменд – рекомендованные значения передаточных отношений,  таблица1

## 11. Частота вращения валов привода

## 12. Мощность на валах привода

## 13. Моменты на валах привода

Вариант 10-19

Спроектировать привод ленточного конвейера, включающий в себя электродвигатель,  клиноременную передачу, червячный редуктор с нижним расположением червяка и цепную передачу.

Заданы: окружная нагрузка на барабане F , скорость движения ленты  конвейера V, и диаметр барабана D , численные значения приведены в таблице.

В расчете необходимо подобрать электродвигатель. провести кинематический и силовой расчет привода

Пример выполнения:

Дано  Ft=10кВт, V=1,5 м/с

## Коэффициент полезного действия привода

Где: (рем.п. – к. п. д. ременной передачи;

(к.п. – к. п. д. конической передачи;

(цеп. п. – к. п. д. цепной передачи.

## Требуемая мощность для привода конвейера

Где: Ft – окружная нагрузка на барабане, Н;

V – скорость движения ленты конвейера. м/с.

## Скорость и число оборотов ведомого вала привода

Угловая скорость вращения ведомого вала

Число оборотов ведомого вала

## Интервал, в котором изменяется число оборотов вала электродвигателя

Где nэлдв. мин и nэлдв. макс соответственно минимально и максимально возможное число оборотов вала электродвигателя.

### Минимальное передаточное число привода

Где uрем. п. мин – минимальное передаточное число ременной передачи;

uк.п. мин – минимальное передаточное число конической передачи;

uцеп. п. мин – минимальное передаточное число цепной передачи.

Минимальные значения передаточных чисел передач выбираются из таблицы 1.1

### Максимальное передаточное число привода

Где  uрем.п. мин – максимальное передаточное число ременной передачи;

uк.п. мин – максимальное передаточное число конической передачи;

uцеп. п. мин – максимальное передаточное число цепной передачи.

Максимальные значения передаточных чисел передач выбираются из таблицы 1.1

### Минимальное число оборотов электродвигателя

### Максимальное число оборотов электродвигателя

## Требуемая мощность электродвигателя

## Требуемая пусковая мощность электродвигателя

## Эквивалентная мощность электродвигателя

Где: Т1, Т2, Т3 – значения моментов с графика загрузки привода;

t1, t2, t3 – время действия момента с графика загрузки привода.

## Электродвигатель для привода конвейера

Электродвигатель для привода конвейера выбирается по эквивалентной мощности из таблицы 1.2. по условию:

Допускается перегрузка электродвигателя не более чем на 5 %, большая перегрузка ведет к нагреву обмоток и выходу его из строя. Недогрузка так же ограничена и не должна превышать 20%. Большая недогрузка ведет к снижению к.п.д. электродвигателя и снижению cos (  питающей сети.

Выбор конкретного электродвигателя по синхронной частоте вращения вала проводится по условию:

В нашем случае можно выбрать электродвигатель из любого столбца таблицы 1.2, но предпочтительнее использовать электродвигатели с синхронной частотой вращения 3000 об/мин и 1500 об/мин.

Выбираем электродвигатель 160М4/1465, мощностью 18,5 кВт и частотой вращения вала 1465 об/мин.

## Общее передаточное число привода

## Передаточное число редуктора

Принимаем передаточное число ременной uрем. п. мин =3 и цепной uцеп. п. мин =3 передач.

## Частота вращения валов привода

## Мощность на валах привода

Моменты на валах привода

# Text boxes

С

В

((

F

А

((

((

30(

N1

N2

# B

30(

F