1. КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ

Задание МД - 14 (д). Пользуясь «Марочником сталей и сплавов», выбрать марку стали для изготовления регулировочного винта измерительного прибора высокого класса точности (рис.1.14). Производство приборов мелкосерийное.

При выборе стали использовать данные согласно выданному варианту домашнего задания (табл.1.14): основные размеры винта, твёрдость HRC в сердцевине и на поверхности в указанных пределах.

Обосновать сделанный выбор стали, рекомендовать упрочняющую обработку винта, которая обеспечит его работоспособность в предлагаемых условиях.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 1.14. Регулировочный винт измерительного прибора: а –общий вид регулировочного винта; б – эскиз винта |

Исходные данные                        Таблица 1.14

| Вариант | D, мм | L, мм | HRC (сердцевины) | HRC (поверхности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д | 6 | 9 | 63 – 66 | 63 – 66 |

HRC – твердость по шкале Роквелла;