Содержание расчетной работы.

Титульный лист.

Содержание

- Описание судна, его пропульсивного комплекса и энергетической установки.

- Расчет сопротивления воды движению судна и определение референтной скорости.

- Определение оборотов главного двигателя при референтной скорости движения судна

- Расчет удельного расхода топлива главного двигателя при референтной скорости движения судна

- Расчет конструктивного коэффициента энергетической эффективности судна

Выводы

Список литературы.

Судно выбираете сами на сайте www.russrivership.ru в разделе «Речные суда» из числа грузовых судов или танкеров водоизмещением не менее 400 т. Лучше 60-х 90-х годов, для которых в описании приведены значения коэффициентов полноты водоизмещения ( и площади мидель-шпангоута (.

Пример оформления титульного листа приведен ниже. Выделенное зеленым – пояснение (его нужно будет убрать).

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

Факультет корабельной энергетики и автоматики

Кафедра судовых двигателей внутреннего сгорания и дизельных установок

Дисциплина «Судовой пропульсивный комплекс»

Расчётно-графическая работа

«Расчет конструктивного коэффициента энергетической эффективности наливного (тип выбранного судна) судна проекта 621 (номер выбранного проекта)»

Выполнил: _____________студент гр. 5420 Ромашкин М.Ю.

Проверил:______________________ проф. Медведев В.В.

Санкт-Петербург

2017 г.

- ОПИСАНИЕ СУДНА, ЕГО ПРОПУЛЬСИВНОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

Задачей является проверочный расчет движительного комплекса судна (можно привести общий вид судна и план трюмов), имеющего перечисленные ниже исходные данные (из справочника на сайте www.russrivership.ru):

- Тип судна и его класс (по Речному Регистру): описание архитектуры судна, назначения, районов плавания;

- Основные элементы корпуса судна:

число гребных валов  (например) Zp = 1;

расчетные длина, ширина и осадка (средняя) L x B x T = 49,0 x 7,3 x 1,35 м;

коэффициенты:

полноты водоизмещения ( = 0,765;

площади мидель-шпангоута ( = 0,995;

- Скорость хода судна (из справочника) (s = 18,0 км/час ((к = 5,0 м/с) на глубокой воде;

- Число главных двигателей, мощность, обороты, тип топлива, передаточное число реверс-редуктора (если он есть).

- Число вспомогательных двигателей, мощность, обороты, тип топлива.

- Число и тип винтов (открытый или в насадке), диаметр, шаг, дисковое отношение (если есть), число лопастей.

- Дедвейт судна (обыкновенно приведен в весовой нагрузке в конце описания судна, не путать с водоизмещением).

# 2. РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОДЫ ДВИЖЕНИЮ СУДНА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕФЕРЕНТНОЙ СКОРОСТИ

Проектировочный расчет движительного комплекса выполняем для условий сдаточных испытаний судна, когда оно имеет осадку по грузовую ватерлинию и движется по неограниченному фарватеру и при тихой воде.

Объемное водоизмещение судна

V = L ∙ B ∙ T ∙ ( = 49,0 ∙ 7,3 ∙ 1,35 ∙ 0,765 = 369,4 м3.

Относительная длина

Коэффициент продольной полноты

Относительная смоченная поверхность

Площадь смоченной поверхности голого корпуса судна определяем по формуле:

Находим значение коэффициента

Далее приводим формулы, использованные далее для заполнения таблицы 1:

для сухогрузного судна

(1)

для буксира и толкача

(1)

для пассажирского судна

(1)

коэффициент

(2)

коэффициент остаточного сопротивления

(3)

число Рейнольдса

(4)

коэффициент сопротивления трения

(5)

коэффициент полного сопротивления

(6)

сопротивление воды (буксировочное сопротивление)

(7)

В формуле (7) значение плотности воды подставляем равным ( = 1 т/м3, чтобы получить R в кН.	Буксировочная мощность двигателя

(8)

где  – пропульсивный коэффициент (подбирается на основе данных по судну для режима движения полным ходом, в данном примере ( = 5,0 м/с, Р = 267 кВт); (о – КПД винта;                     (k – коэффициент влияния корпуса; принимаем значение коэффициента влияния неравномерности на момент винта равным  iQ = 1;

(S – КПД валопровода: прямая передача - (S = 0,98-0,99.

реверс-редукторная передача - (S = 0,96-0,97;

электрическая передача - (S = 0,85-87.

Из формулы (8) для режима полного хода (в данном примере) получаем

.

Это значение  используем при расчете других режимов хода.

Расчет ординат кривой буксировочного сопротивления судна R = f (() производим, задаваясь числом Фруда для нескольких значений (. Результаты расчетов приведены в табл. 1.

Число Фруда для расчетной скорости движения (к = 18,0 км/час = 5,0 м/с равно

Таблица 1 – Расчет кривой сопротивления движению судна и буксировочной мощности

| № | Величина | Разм. | Число Фруда Fr (задаемся) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,228 | 0,2425 |
| 1 | Скорость судна | м/с | 1,32 | 2,41 | 3,29 | 3,95 | 4,38 | 5,00 | 5,32 |
| 2 | Скорость судна | км/ч | 4,74 | 8,68 | 11,84 | 14,21 | 15,79 | 18,00 | 19,14 |
| 3 | Ск – формула (1) | - | 1,95 | 1,425 | 1,257 | 1,278 | 1,362 | 1,574 | 1,726 |
| 4 | С( – формула (2) | - | 1,009 | 1,044 | 1,081 | 1,118 | 1,149 | 1,203 | 1,238 |
| 5 | СR – формула (3) | - | 0,00063 | 0,00087 | 0,00109 | 0,00137 | 0,00167 | 0,00231 | 0,00277 |
| 6 | Re – формула (4) | - | 4,11( 107 | 7,53(107 | 10,3(107 | 12,3(107 | 13,7(107 | 15,6(107 | 16,6(107 |
| 7 | СF0 – формула (5) | - | 0,00238 | 0,00217 | 0,00208 | 0,00202 | 0,00199 | 0,00196 | 0,00194 |
| 8 | СT – формула (6) | - | 0,00381 | 0,00385 | 0,00396 | 0,00420 | 0,00446 | 0,00506 | 0,00550 |
| 9 | R – формула (7) | кН | 1,3 | 4,5 | 8,7 | 13,2 | 17,3 | 25,6 | 31,4 |
| 10 | Р – формула (8) | кВт | 4 | 22 | 59 | 107 | 157 | 267 | 345 |

По данным таблицы 1 строим график на рис. 1, выражающий зависимость R = f (() и Р= f (().

По этому графику определяем референтную скорость при 0,75Р (267*0,75 = 200 кВт) – 16,74 км/ч = 9,0 узла.

Типичные вопросы студентов по разделам 1 и 2.

- Вопрос: в пункте 2 в формуле 8 для расчёта нужно значение пропульсивного коэффициента. Чтобы его рассчитать необходимо узнать КПД винта и коэффициент влияния корпуса. Коэффициент влияния корпуса я взял из пункта 4. Как узнать КПД винта?

Ответ. Как рассчитать пропульсивный коэффициент написано в пояснении к формуле (8).

2. Вопрос: в пункте 2 надо провести расчеты для нескольких значений скорости (как я понимаю, для заполнения таблицы 1 надо провести расчёты 7 раз)? Для каких именно значений скорости? Расчёты проводить от числа Фруда до значений буксировочной мощности двигателя?

Ответ. Нужно посчитать число Фруда для режима полного хода (выделено желтым в таблице 1), а затем взять несколько значений от нулевой скорости (желательно равномерно) и одно - больше режима полного хода процентов на 15 (справа от желтого столбца). 

3. Вопрос: график кривой буксировочного сопротивления и буксировочной мощности судна строим по значениям R и P? (в таблице 1 я их выделил зелёным).

Ответ. Да, R и P в функции от скорости (строка 2 в таблице 1) в км/ч (см. рис.1).

Рисунок 1 – Кривая буксировочного сопротивления и буксировочной мощности судна

# 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТОВ ГЛАВНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ РЕФЕРЕНТНОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ СУДНА

Задачей является определение оборотов главного двигателя судна, при которых судно достигает референтной скорости. Для получения искомой величины выполняем расчет ограничительных характеристик главных двигателей. Координаты характеристик определяем с помощью следующих зависимостей:

- внешней номинальной мощности

- ограничительной по тепловой напряженности

- винтовой облегченной

- винтовой нормальной и винтовой швартовой

где Р0,6 – значение координаты внешней характеристики номинальной мощности при n=0,6(ne (значение выделено цветом в таблице 2).

Расчет производим в табличной форме (табл.2). В таблице 2 приведен пример расчета характеристик главного двигателя 6ЧРН30/38.

Таблица 2 – Расчет координат ограничительных характеристик судовых дизелей

| Наименование параметра, единица измерения | Численное значение |
| --- | --- |
| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |
| Марка дизеля | 6ЧРН30/38 |
| Номинальная эффективная мощность Рен, кВт | 810 |
| Ном. частота вращения коленчатого вала nе, мин-1 | 375 |
| Механический КПД на номинальном режиме ( (см. примечания 1) | 0,92 |
| РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ |
| Доля ном. частоты вращения коленчатого вала | 1 | 0,9 | 0,75 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| Дол. частота вращения коленчатого вала n, мин-1 | 375 | 337,5 | 281,25 | 225 | 150 | 112,5 |
| Адаптивная поправка к КПД (( | 0 | 0,05 | 0,065 | 0,075 | 0,105 | 0,15 |
| КООРДИНАТЫ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК: |
| Внешней номинальной мощности Рв | 810 | 772 | 661 | 541 | 377 | 296 |
| По тепловой напряженности (( = const) P( | 810 | 702 | 540 | 378 | 162 | 54 |
| КООРДИНАТЫ ВИНТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК: |
| Облегченной Ро | 648 | 472 | 273 | 140 | 41 | 17 |
| Нормальной Рн | 810 | 590 | 342 | 175 | 52 | 22 |
| Швартовой Рш | 2487 | 1813 | 1049 | 537 | 159 | 67 |

Для обоснования возможных режимов работы главных двигателей в эксплуатации по рассчитанным координатам строим ограничительные и винтовые характеристики, рис.2.

Рисунок 2 – Обобщенные характеристики главного двигателя 6ЧРН30/38

Совмещение характеристик позволяет установить область эксплуатационных режимов работы главных двигателей (заштрихована), которая для двигателя 6ЧРН30/38, как двигателя с наддувом, ограничивается: сверху: часть линий швартовой характеристики и ограничительной по тепловой напряженности ((=const); справа: линией номинальной частоты вращения коленчатого вала;

- снизу: линией облегченной винтовой характеристики; слева: линией минимально-устойчивой частоты вращения коленчатого вала (обычно 0,3 nе).

На рисунке 2 определяем искомую частоту вращения двигателя. Для этого проводим горизонтальную линию, соответствующую режиму 75% от номинальной мощности (607,5 кВт), до пересечения с нормальной винтовой характеристикой. От точки пересечения проводим линию вертикально вниз и определяем частоту вращения 341 об/мин. Полученное значение будет использовано ниже, для определения удельного расхода двигателя на этом режиме работы.

Примечания 1. Механический КПД на номинальном режиме зависит от значения номинальных оборотов двигателя. Можно рекомендовать использовать следующие значения:

При оборотах до 375 об/мин (включительно) принимаем ( = 0,92.

При оборотах от 375 до 500 об/мин ( = 0,90.

При оборотах от 500 до 750 об/мин ( = 0,88.

При оборотах от 750 до 1000 об/мин ( = 0,86.

При оборотах от 1000 до 2100 об/мин ( = 0,82.

# 4. РАСЧЕТ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА ГЛАВНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ РЕФЕРЕНТНОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ СУДНА

Показатели главных двигателей на долевых режимах определяем с помощью зависимостей:

- эффективный КПД на режиме

- удельный расход топлива на режиме

.

Расчет производим в табличной форме (табл.3). В таблице 3 приведен пример расчета для двигателя 6ЧРН30/38.

Таблица 3 – Расчет параметров главных двигателей по винтовой характеристике

| Наименование параметра, единица измерения | Численное значение |
| --- | --- |
| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |
| Марка дизеля | 6ЧРН30/38 |
| Номинальная эффективная мощность Рен, кВт | 810 |
| Ном. частота вращения коленчатого вала nе, мин-1 | 375 |
| Удельный эф. расход топлива ge, кг/(кВт(ч) (см. прим.2) | 0,204 |
| Низшая уд. теплота сгорания топлива Qн, кДж/кг | 42700 |
| Механический КПД на номинальном режиме ( | 0,92 |
| РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ |
| Доля ном. частоты вращения коленчатого вала | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| Дол. частота вращения коленчатого вала n, мин-1 | 375 | 337,5 | 281,25 | 225 | 150 | 112,5 |
| Адаптивная поправка к КПД (( | 0 | 0,05 | 0,065 | 0,075 | 0,105 | 0,15 |
| Эффективный КПД на режиме (д | 0,413 | 0,430 | 0,429 | 0,422 | 0,408 | 0,401 |
| Удельный эф. расход топлива geд, кг/(кВт(ч) | 0,204 | 0,196 | 0,197 | 0,200 | 0,207 | 0,211 |

По результатам расчетов строим графики изменения показателей главных двигателей при их работе по винтовой характеристике, рис.3.

По графику на рис. 3 находим режим работы двигателей при 75% от номинальной мощности с определенной в предыдущей главе частотой вращения 341 об/мин. Для этого режима определяем значение удельного эффективного расхода топлива geд = 0,1964 кг/(кВт∙ч), которое будет использовано ниже для расчета конструктивного коэффициента энергетической эффективности судна EEDI.

Примечание 2. Удельный эффективный расход топлива следует принимать по справочным данным (см. приложение 1-3) или данным фирмы-производителя. Если данных для двигателя нет, то согласно рекомендациям Руководства по методу расчета EEDI (Energy Efficiency Design Index), вступившее в силу с 01.01.2013 (MEPC.212(63)) можно принимать для главных двигателей geд=0,190 кг/(кВт∙ч).

Рисунок 3 – Изменение параметров главного двигателя при работе по винтовой                                     характеристике

5. РАСЧЕТ КОНСТРУКТИВНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУДНА

В 2007 году на 56-й сессии Комитета по защите морской среды (КЗМС) были определена основная цель технических мер по сокращению выбросов парниковых газов – улучшение  энергетической эффективности строящихся судов путем внедрения требований по конструктивному коэффициенту энергетической эффективности (ККЭЭ - EEDI).

Согласно Руководства по методу расчета EEDI (Energy Efficiency Design Index) для новых судов, вступившее в силу с 01.01.2013 (MEPC.212(63) [4]) необходимо пользоваться следующей формулой:

EEDI=

где Vref – скорость судна; Capacity – водоизмещение судна (дедвейт DWT); fi, fj, fw – факторы, учитывающие влияние водоизмещения, особенности конструкции и условий волнения и ветра, соответственно; PMEi – расчетная мощность главных двигателей; PAEi – расчетная мощность вспомогательных двигателей; PPTIi, – мощность, равная 75% от расчетной; PWHR – электрическая мощность в результате утилизации тепла главных двигателей; SFCME, SFCAE – удельный эффективный расход топлива главными и вспомогательными двигателями; СFMEi , CFAEi  – выбросы CO2 главными и вспомогательными двигателями; feff  – коэффициент эффективности инновационных технологий получения энергии; Peff  – мощность, развиваемая в результате применения инновационных технологий получения энергии; Ceff  – выбросы CO2 в результате применения инновационных технологий получения энергии.

Для судов без ледового усиления, без валогенератора и без гибридной установки формула приобретает более простой вид:

.                                                    (9)

В данной формуле CF соответствует топливу, используемому на судне, причем принимается, что главные и вспомогательные двигатели работают на одном сорте топлива. Значение CF определяется по табл. 4.

SFCFME – удельный эффективный расход топлива главными двигателями найден в разделе 4 и подставляется в г/(кВт∙ч);

SFCAE – удельный эффективный расход топлива вспомогательными двигателями находится по справочным данным или из приложений 1 и 2 и подставляется в г/(кВт∙ч), если данные  по вспомогательным двигателям не найдены, то, согласно рекомендациям MEPC.212(63), можно принимать SFCAE = 215 г/(кВт∙ч);

N – число главных двигателей;

РМЕ – мощность главного двигателя, равная 75% от приведенной в справочнике при описании судна.

В качестве РАЕ можно принять мощность, определенную для ходового режима из таблицы нагрузок электростанции. В случае отсутствия таких данных принимается равной мощности всех дизель-генераторов за вычетом одного (находящегося на ходу в резерве).

Скорость судна Vref определяется по результатам расчета буксировочного сопротивления (рис.1) для режима мощности главного двигателя, равном 75% от номинала (показана зеленой линией). Скорость при подстановке в формулу (9) переводится из км/ч в узлы.

Таблица 4 – Значения величины CF для разных типов топлива

| Тип топлива | Ссылка | Содержание углерода | СF, г СО2 / г топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Дизельное/ Газойль | ИСО 8217 | 0,8744 | 3,206 |
| 2. Легкое жидкое топливо (ЛЖТ - LFO) | ИСО 8217 | 0,8594 | 3,151 |
| 3. Тяжелое жидкое топливо (ТЖТ - НFO) | ИСО 8217 | 0,8493 | 3,114 |
| 4. Сжиженный нефтяной газ (СНГ - LPG) | Пропан | 0,8182 | 3,000 |
|  | Бутан | 0,8264 | 3,030 |
| 5. Сжиженный природный газ (СПГ - LNG) |  | 0,7500 | 2,750 |
| 6. Метанол |  | 0,3750 | 1,375 |
| 7. Этанол |  | 0,5217 | 1,913 |

Полученное по формуле (9) значение ЕЕDI сравнивается с базовой кривой. Согласно MEPC.203(62) принята базовая кривая допустимых значений EEDI для грузовых судов

где a и с – постоянные величины, зависящие от типа судна (таблица 5).

Полученные результаты отображаются графически, как показано для примера на рис.4.

Типичные вопросы при выполнении раздела 5.

Вопрос: к какому классу судов отнести шаланду в таблице 4 для определения значений a,b,c?

Ответ. Судно для генгруза.

Вопрос: что такое DWT судна и откуда берётся его значение?

Ответ. DWT - дедвейт судна, берется из описания судна из справочника.

Вопрос: рассчитав referencelinevalue, как отметить полученное значение на графике сравнения значения EEDI судна с базовой кривой? Ось Y – полученное значение EEDI из формулы 9, а полученное значение referenceline – ось X?

Ответ. По оси Х откладывается дедвейт судна. Расчет базовой линии проведите в диапазоне от 100 до 5000 т. Этого хватит, чтобы точка для Вашего судна попала в этот диапазон.
Проблема еще в том, что Вы скорость при снижении мощности до 75% должны снимать с графика на рис.1, а не определять по формуле (8), т.к. в ней Вы не знаете буксировочное сопротивление. Поэтому находите на рис.1 на кривой мощности значение 423,7 кВт и спускаетесь от нее вниз к оси скорости. Эту скорость переводите из км/ч в узлы и используете далее при расчете ЕЕDI. Полученная точка не обязательно должна совпадать в референтной линией на рис.4. Она может быть и выше (что более вероятно) или ниже.

Таблица 5 – Значения постоянных величин для расчета базовой кривой

| Тип судна | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| Балкер | 961.79 | DWT судна | 0.477 |
| Газовоз | 1120.00 | DWT судна | 0.456 |
| Танкер | 1218.80 | DWT судна | 0.488 |
| Контейнеровоз | 174.22 | DWT судна | 0.201 |
| Судно для генгруза | 107.48 | DWT судна | 0.216 |
| Рефрижератор | 227.01 | DWT судна | 0.244 |
| Комбинированное судно | 1219.00 | DWT судна | 0.488 |

Рисунок 4 – Пример сравнения значения EEDI судна проекта 621 с базовой кривой

Потом следуют выводы по работе в целом. В них проводится анализ судна и его СЭУ с точки зрения соответствия требованиям MEPC.212(63) и MEPC 66/21/Add 1 Annex 5 к ККЭЭ и намечаются пути к его уменьшению.

# ЛИТЕРАТУРА

- Басин А.М., Анфимов В.Н. Гидродинамика судна (сопротивление воды, движители, управляемость и качка). – Л.: Речной транспорт, 1961.

- Ходкость и управляемость судов / Под ред. В.Г. Павленко – М.: Транспорт, 1991.

- www.russrivership.ru.

- MEPC.212(63). Руководство по методу расчета EEDI Energy Efficiency Design Index (конструктивный коэффициент энергетической эффективности - ККЭЭ).

- 2014 Guidelines on the method of calculation of the attained energy efficiency design index (EEDI) for new ships. Resolution MEPC 66/21/Add 1 Annex 5, MEPC [Электронный ресурс]. – 2015. – 245 (66). 30 с. – Режим доступа: URL: www.schonescheepvaart.nl/downloads/regelgeving/doc_1400076573.pdf (дата обращения: 02.02.2015).

# Приложение 1

# МОЩНОСТИ И ЧАСОВЫЕ РАСХОДЫ ТОПЛИВА И МАСЛА ДИЗЕЛЕЙ РЕЧНЫХ СУДОВ НА НОМИНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ

| Марка дизеля | Заводское обозначение | Мощность, кВт | Расход топлива, кг/ч | Расход масла, кг/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Ч12,5/18 | 2NVD18 | 14,7 | 4 | 0,06 |
| 4ЧСП17.5/24 | C4NVD24 | 58,8 | 15,8 | 0,24 |
| 4Ч17,5/24 | 4NVD24 | 73,6 | 19,8 | 0,30 |
| 6Ч16/22,5 | 6С160 | 99,3 | 24,9 | 0,52 |
| 6Ч17,5/24 | 6NVD24 | 110 | 29,6 | 0,45 |
| 6ЧСП18/22 |  | 110 | 26,9 | 0,6 |
| 6ЧСП18/26 | 6NVD26 | 132,4 | 33,1 | 0,67 |
| 6ЧСН16/22.5 | 6Л160ПНС | 140 | 33,9 | 0,76 |
| 6ЧСПН18/22 | ДД101, ДД102 | 165,6 | 39 | 0,9 |
| 6ЧН18/26 | 6NVD26A-2 | 220 | 51,0 | 0,35 |
| 6ЧРП25/34 |  | 220 | 55,1 | 1,5 |
| 6ЧРЗО/38 | 18Д | 220 | 55,1 | 1,5 |
| 8ЧР24/36 | 8NVD36U | 220 | 53,6 | 0,81 |
| 8ЧР24/36 | 8NVD36U | 224 | 52,8 | 0,8 |
| 8ЧСПН18/22 | ДД103, ДД104 | 231,8 | 54,6 | 0,95 |
| 6ЧСР27.5/36 | 6С275Л | 237,7 | 59,4 | 1,1 |
| 6ЧСР27.5/36 | 6С275Л | 276 | 68,9 | 1,4 |
| 6ЧСР27.5/36 | 6Л275Рр | 276 | 68,9 | 1,4 |
| 6ЧРЗО/38 | 18Д | 294 | 73,5 | 2 |
| 4ДРЗО/50 | — | 294 | 74.5 | 1,5 |
| 8ЧР24/36 | 8NVD36U | 294 | 71 | 1,2 |
| 8ЧРН24/36 | 8NVD36-AU | 294 | 69,3 | 0,9 |
| 6ЧР32/48 | 6NVD48U | 294 | 71,4 | 1,0 |
| 6ЧР32/48 | 6NVD48 | 294 | 73,5 | 1,0 |
| 6427,5/36 | 6Л275 | 294 | 73,5 | 1,6 |
| 8ЧН18/26 | 8NVD26A-2 | 294 | 69,3 | 0,4 |
| 6ЧСН27.5/36 | 6Л275ПН | 306,4 | 91 | 2 |
| 8ЧРН24/36 | 8NVD36-AU | 309 | 72,8 | 0,9 |
| 8ЧРН24/26 | 8NVD36-AU | 309 | 72,8 | 0,9 |
| 6ЧСПН25/34 | — | 331 | 78 | 1,8 |
| 6ЧР32/48 | 6NVD48U | 368 | 86,6 | 1,25 |
| 6ЧР32/48 | 6NVD48U | 397,4 | 83,6 | 1,2 |
| 6ЧСПН27.5/36 | 6Л275ШПН | 405 | 95,3 | 1,73 |
| 8ЧРН24/36 | 8NVD36A-IV | 425 | 100,1 | 1,0 |
| 8ЧН24/36 | 8ВДС36/24А-1* | 441 | 100,8 | 0,6 |
| 6ДРЗО/50 | — | 441 | 110,6 | 2,1 |
| 6ЧРН32/48 | 6NVD48-AU | 486 | 110,9 | 1,75 |
| 8ЧР32/48 | 8NVD48U | 493 | 116,1 | 1,68 |
| 8ЧР32/48 | 8NVD48U | 493 | 116,1 | 2,0 |
| 6ЧРН32/48 | 6NVD48A-2U | 515 | 117,6 | 1.7 |
| 6ЧСН27.5/35 | 6Л275ШПН | 515 | 121,3 | 2,7 |
| 6ДРЗО/50—6 | - | 515 | 132,3 | 2,2 |
| 6ЧРН32/48 | 6NVD48-AU | 552 | 126,0 | 1,7 |
| 6ЧН31.8/33 | Д50 | 662 | 165.6 | 5,4 |
| 6ЧРН36/45 | Г60* | 662 | 160,6 | 3,2 |
| 6ЧРН36/45 | Г70-5* | 736 | 173,2 | 4,14 |
| 8ЧРН32/48 | 8NVD48-AU | 736 | 173 | 2,5 |
| 8ЧРН32/48 | 8NVD48A-2U | 773 | 176,4 | 2,5 |
| 6ЧРН36/45 | Г70* | 883 | 218 | 3,6 |
| 16ДН23/30 | 10Д40 | 1670 | 398 | 5,0 |
| 16ДН23/30 | 10Д40 | 1748 | 416,5 | 5,2 |
| 1Ч11/15 | 1С110 | 11 | 2,92 | 0,07 |
| 2ЧСП10.5/13 | - | 14,7 | 3,89 | 0,10 |
| 2Ч10/14 | 2NVD14 | 14,7 | 4,4 | 0,10 |
| 2Ч11/15 | 2C110 | 22 | 5,83 | 0,13 |
| 3Ч11/15 | ЗЛ110 | 22 | 5QQ ,00 | 0,15 |
| 4Ч10/14 | 4NVD14 | 29,4 | 8,8 | 0,14 |
| 3Ч12,5/18 | 3NVD18 | 30,9 | 8,0 | 0,147 |
| 4Ч11/15 | 4C110 | 44,1 | 11,65 | 0,26 |
| 6Ч11/15 | 6Л110 | 44,1 | 11,65 | 0,30 |
| 4Ч16/22 | 4C160 | 80,3 | 22,05 | 0,48 |
| 6ЧСП15/18 | ЗД6 | 110,4 | 27,7 | 1,35 |
| 6ЧСП15/18 | ЗД6 | 110,4 | 27,7 | 1,35 |
| 6ЧСПН15/18 | ЗД6Н | 110,4 | 26,8 | 0,6 |
| 6ЧРН32/48 | 6NVD48A-2U | 515 | 117,6 | 1,7 |
| 6ЧСН27.5/35 | 6Л2751ППН | 515 | 121,3 | 2,7 |
| 6ДРЗО/50—6 | — | 515 | 132,3 | 2,2 |
| 6ЧРН32/48 | 6NVD48-AU | 552 | 126,0 | 1,7 |
| 6ЧН31,8/33 | Д50 | 662 | 165,6 | 5,4 |
| 6ЧРН36/45 | Г60* | 662 | 160,6 | 3,2 |
| 6ЧРН36/45 | Г70-5* | 736 | 173,2 | 4,14 |
| 8ЧРН32/48 | 8NVD48-AU | 736 | 173 | 2,5 |
| 8ЧРН32/48 | 8NVD48A-2U | 773 | 176,4 | 2,5 |
| 6ЧРН36/45 | Г70* | 883 | 218 | 3,6 |
| 16ДН23/30 | 10Д40 | 1670 | 398 | 5,0 |
| 16ДН23/30 | 10Д40 | 1748 | 416,5 | 5,2 |
| 1Ч11/15 | 1С110 | 11 | 2,92 | 0,07 |
| 2ЧСП10.5/13 |  | 14,7 | 3,89 | 0,10 |
| 2Ч10/14 | 2NVD14 | 14,7 | 4,4 | 0,10 |
| 2Ч11/15 | 2C110 | 22 | 5,83 | 0,13 |
| 3Ч11/15 | ЗЛ110 | 22 | 5,83 | 0,15 |
| 4Ч10/14 | 4NVD14 | 29,4 | 8,8 | 0,14 |
| 3Ч12,5/18 | 3NVD18 | 30,9 | 8,0 | 0,147 |
| 4Ч11/15 | 4C110 | 44,1 | 11,65 | 0,26 |
| 6Ч11/15 | 6Л110 | 44,1 | 11,65 | 0,30 |
| 4Ч16/22 | 4C160 | 80,3 | 22,05 | 0,48 |
| 6ЧСП15/18 | ЗД6 | 110,4 | 27,7 | 1,35 |
| 6ЧСП15/18 | ЗД6 | 110,4 | 27,7 | 1,35 |
| 6ЧСПН15/18 | ЗД6Н | 110,4 | 26,8 | 0,6 |
| 6ЧСПН15/18 | ЗД6Н | 173,6 | 41,9 | 1,2 |
| 6ЧСПН15/18 | ЗД6Н | 173,6 | 43,1 | 1,2 |
| 12ЧСП15/18 | ЗД12 | 220,8 | 54,2 | 2,6 |
| 12ЧСП15/18 | ЗД12 | 220,8 | 56,1 | 2,6 |
| 6ЧН 18/26 | 6NVD26A-3 | 272,3 | 67,0 | 0,65 |
| 6ЧНС20/26 | 6ВД26/20АЛ-1 | 529,9 | 116 | 1,1 |
| 6ЧНС20/26 | 6ВД26/20АЛ-2 | 662,4 | 153 | 1,1 |
| 12ЧН22/24 | 12В22В* <Васа» | 1455 | 350 | 2,2 |
| 6ЧСП12/14 | К-551 | 62,2 | 19,8 | 0,59 |
| 6ЧСПН12/14 | К-558 | 92 | 26,0 | 0,9 |
| 6ЧН13,5/15,5 | 49АНМ-56Н6А <Вола» | 154,6 | 35,7 | 0,35 |
| 12ЧН13,5/15,5 | 44АНМ-42Н12А <Вола» | 294,4 | 73,5 | 0,6 |
| 12ЧСПН18/20 | М400 | 736 | 194,7 | 6 |
| 12ЧСПН18/20 | М401А-1 | 736 | 170,0 | — |
| 12ЧСПН18/20 | М416 | 809 | 183,0 | — |

# Приложение 2

# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ДИЗЕЛЕЙ РЕЧНЫХ СУДОВ НА НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ

| Марка дизеля | Заводское обозначение | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Среднее эффективное давление, МПа | Давление в конце сжатия, МПа | Максимальное давление сгорания, МПа | Расход, кг/ч | Температура выпускных газов, оС | Температура на выходе из дизеля, оС | Давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | топлива | масла | по цилиндрам | максимальная | охлажда- ющей воды | смазоч ного масла | масла после фильтра | наддува |
| Показатели среднеоборотных дизелей |
| 2Ч12,5/18 | 2NVD18 | 14,7 | 750 | 0,54 | - | — | 4 | 0,06 | — | — | — | — | — | — |
| 4ЧСП17.5/24 | C4NVD24 | 58,8 | 600 | 0,51 | 3,8 | 5,1 | 15,8 | 0,24 | 430 | 470 | 55 | 50 | 0,14 | — |
| 4Ч17,5/24 | 4NVD24 | 73,6 | 750 | 0,51 | 3,9 | 5,4 | 19,8 | 0,30 | 400 | 440 | 80 | 60 | 0,14 | — |
| 6Ч16/22,5 | 6С160 | 99,3 | 750 | 0,59 | 3,7 | 6,4 | 24,9 | 0,52 | — | 460 | — | — | — | — |
| 6Ч17,5/24 | 6NVD24 | 110 | 750 | 0,51 | 3,8 | 5,1 | 29,6 | 0,45 | 480 | 500 | 80 | 65 | 0,14 | — |
| 6ЧСП18/22 |  | 110 | 750 | 0,53 | 3,2 | 5,6 | 26,9 | 0,6 | 370 | 420 | 80 | 75 | 0,15-0,24 | — |
| 6ЧСП18/26 | 6NVD26 | 132,4 | 750 | 0,54 | 3,7 | 5,9 | 33,1 | 0,67 | 375 | 400 | 80 | 65 | 0,12-0,17 | — |
| 6ЧСН16/22.5 | 6Л160ПНС | 140 | 750 | 0,82 | 3,9 | 7,4 | 33,9 | 0,76 | 495 | 530 | 75 | 65 | 0,29-0,33 | 0,13 |
| 6ЧСП18/26 | 6NVD26-2 | 147 | 750 | 0,59 | 3,7 | 6,1 | — | — | 390 | — | 88 | 75 | 0,19 | — |
| 6ЧСПН18/22 | ДД101, ДД102 | 165,6 | 750 | 0,79 | 3,6 | 7,1 | 39 | 0,9 | 440 | 460 | 75 | 80 | 0,36-0,44 | — |
| 6ЧН18/26 | 6NVD26A-2 | 220 | 750 | 0,89 | 4,4 | 6,6 | 51,0 | 0,35 | 420 | 450 | 85 | 75 | 0,64 | — |
| 6ЧРП25/34 |  | 220 | 500 | 0,53 | 3,1 | 5,7 | 55,1 | 1,5 | 390 | 420 | 70 | 60 | 0,19-0,24 | — |
| 6ЧРЗО/38 | 18Д | 220 | 300 | 0,55 | 3,1 | 4,9 | 55,1 | 1,5 | 380 | 400 | 50 | 55 | 0,17-0,19 | — |
| 8ЧР24/36 | 8NVD36U | 220 | 360 | 0,56 | 3,6 | 5,1 | 53,6 | 0,81 | 360 | 390 | 80 | 65 | 0,14-0,19 | — |
| 8ЧР24/36 | 8NVD36U | 224 | 375 | 0.55 | 3,6 | 5,1 | 52,8 | 0,8 | 350 | 380 | 80 | 65 | 0,14-0,19 | — |
| 6Ч24/36 | 6ВД36/24-1 | 224 | 500 | 0,55 | 3,6 | 5,1 | — |  | 385 | — | 88 | 75 | 0,14 | — |
| 8ЧСПН18/22 | ДД103, ДД104 | 231,8 | 750 | 0,82 | 4,1 | 7,4 | 54,6 | 0,95 | 450 | 460 | 90 | 75 | 0,14-0,24 | — |
| 6ЧСР27.5/36 | 6С275Л | 237,7 | 412 | 0,54 | 3,1 | 4,9 | 59,4 | 1,1 | 370 | 400 | 70 | 55 | 0,2—0,3 | — |
| 6ЧСР27.5/36 | 6С275Л | 276 | 500 | 0,52 | 3,1 | 5,1 | 68,9 | 1,4 | 385 | 400 | 70 | 55 | 0,2—0,3 | — |
| 6ЧСР27.5/36 | 6Л275Рр | 276 | 500 | 0,52 | 3,1 | 5, | 68,9 | 1,4 | 385 | 400 | 70 | 55 | 0,2-0,3 | — |
| 6ЧРЗО/38 | 18Д | 294 | 400 | 0,55 | 3,1 | 4,9 | 73,5 | 2 | 380 | 400 | 50 | 55 | 0,17-0.19 | — |
| 4ДРЗО/50 | — | 294 | 300 | 0.42 | 3,4 | 5,9 | 74.5 | 1,5 | 265 | 290 | 50 | 60 | 0,14-0,19 | — |
| 8ЧР24/36 | 8NVD36U | 294 | 500 | 0,54 | 3,6 | 5,1 | 71 | 1,2 | 400 | 400 | 80 | 65 | 0,14-0,19 | — |
| 8ЧРН24/36 | 8NVD36-AU | 294 | 350 | 0,77 | 3,8 | 6,1 | 69,3 | 0,9 | 330 | 390 | 80 | 65 | 0,14-0,19 | — |
| 6ЧР32/48 | 6NVD48U | 294 | 275 | 0,55 | 3,7 | 5,1 | 71,4 | 1,0 | 360 | 400 | 80 | 65 | 0,14-0,19 | — |
| 6ЧР32/48 | 6NVD48 | 294 | 300 | 0,51 | 3,6 | 5,1 | 73,5 | 1,0 | 380 | 400 | 80 | 65 | 0,14-0,19 | — |
| 6427,5/36 | 6Л275 | 294 | 550 | 0,5 | 3,4 | 5,4 | 73,5 | 1,6 | 390 | 415 | 65 | 55 | 0,2-0,3 | — |
| 8ЧН18/26 | 8NVD26A-2 | 294 | 750 | 0,88 | 4—4,6 | 6,4—6,6 | 69,3 | 0,4 | 400 | — | 88 | 75 | 0,19-0,24 | — |
| 8424/36 | 8ВД36/24-1 | 300 | 500 | 0,55 | 3,6 | 5,1(52) | — | — | 380 | — | 88 | 75 | 0,14 | — |
| 6ЧСН27.5/36 | 6Л275ПН | 306,4 | 480 | 0,75 | 3,4 | 5,7 | 91 | 2 | 380 | 400 | 65 | 55 | 0,19-0,29 | 0,13 |
| 8ЧРН24/36 | 8NVD36-AU | 309 | 365 | 0,78 | 3,7 | 6,3 | 72,8 | 0,9 | 350 | 400 | 80 | 65 | 0,14-0,19 (1,5 – 2,0 | — |
| 8ЧРН24/26 | 8NVD36-AU | 309 | 375 | 0,76 | 3,7 | 6,3 | 72,8 | 0,9 | 350 | 400 | 80 | 65 | 0,14—0,19 | — |
| 6ЧН24/36 | 6ВД36/24А-1 | 331 | 500 | 0,59 | 3,4 | 6,6 | — | — | 375 | — | 88 | 75 | 0,15-0,2 0,14(1,5) | — |
| 8ЧНСП24/36 | 8ВД36/24А-2и | 331 | 375 | — | — | 7,1 | — | 0,6 | 455 | 485 | — | — |  | — |
| 6ЧСПН25/34 | — | 331 | 500 | 0,79 | 4,1 | 6,9 | 78 | 1,8 | 400 | 410 | 70 | 65 | 0,24-0,34 | — |
| 6ЧР32/48 | 6NVD48U | 368 | 350 | 0,54 | 3,6 | 5,1 | 86,6 | 1,25 | 400 | 410 | 80 | 65 | 0,14-0,19 | — |
| 6ЧР32/48 | 6NVD48U | 397,4 | 375 | 0,55 | 3,6 | 5,1 | 83,6 | 1,2 | 410 | 410 | 80 | 65 | 0,14-0,19 | — |
| 6ЧСПН27.5/36 | 6Л275ШПН | 405 | 500 | 0,76 | 3,6 | 5,7 | 95,3 | 1,73 | 380 | 400 | 70 | 70 | 0,15-0,2 | — |
| 8ЧРН24/36 | 8NVD36A-IV | 425 | 500 | 0,78 | 4,7 | 6,4 | 100,1 | 1,0 | 380 | 400 | 80 | 65 | 0,14-0,19 | — |
| 8ЧНСП24/36 | 8ВД36/24А-2и | 441 | 500 |  | — | 7,1 | — | — | 400 | — | — | — | 0,15-0,2 | — |
| 8ЧН24/36 | 8ВД36/24А-1 | 441 | 500 | 0,59 | 3,4 | 6,6 | — | 0,6 | 400 | 505 | QQ | 75 | 0,14 | — |
| 8ЧН24/36 | 8ВДС36/24А-1* | 441 | 500 | 0.81 | 4,2—4,8 | 6,6—6,6 | 100,8 | 0,6 | 400 | 470 | 66 88 | 75 | 0,11-0,14 | — |
| 6ДРЗО/50 | — | 441 | 300 | 0,41 | 3,4 | 5,9 | 110,6 | 2,1 | 265 | 290 | 50 | 60 | 0,14-0,19 | — |
| 6ЧРН32/48 | 6NVD48-AU | 486 | 330 | 0,76 | 3,7-3,9 | 5,1—5,9 | 110,9 | 1,75 | 360 | 400 | 80 | 65 | 0,14-0,19 | — |
| 8ЧР32/48 | 8NVD48U | 493 | 350 | 0,55 | 3,6 | 5,1 | 116,1 | 1,68 | 385 | 400 | 80 | 65 | 0,14-0,19 | — |
| 8ЧР32/48 | 8NVD48U | 493 | 363 | 0,53 | 3,6 | 5,1 | 116,1 | 2,0 | 370 | 400 | 80 | 65 | 0,14-0,19 | — |
| 6ЧРН32/48 | 6NVD48A-2U | 515 | 300 | 0,89 | 3,9 | 6,5 | 117,6 | 1.7 | 380 | 420 | 80 | 65 | 0,14-0,29 | — |
| 6ЧСН27.5/35 | 6Л275ШПН | 515 | 600 | 0,82 | 4,3 | 6,9 | 121,3 | 2,7 | 380 | 400 | 75 | 75 | 0,14-0,29 | 0,13(1,3) |
| 6ДРЗО/50—6 | - | 515 | 300 | 0,48 | 3,7 | 5,9 | 132,3 | 2,2 | 280 | 300 | 60 | 60 | 0.14-0.19 | — |
| 6ЧРН32/48 | 6NVD48-AU | 552 | 335 | 0,85 (8,71) | 4,1(42) | 6,8(69) | 126,0 | 1,7 | 410 | 430 | 80 | 65 | 0,14-0,19 | — |
| 64Н31.8/33 | Д50 | 662 | 720 | 0,70 (7,18) | 3,2(33) | 4,9-5,7 (50—58) | 165.6 | 5,4 | 470 | 470 | 75 | 70 | 0,24-0,25) | — |
| 6ЧНС32/48 | 6NVD48A-2 | 640 | 375 |  | — | 7,1 | — | 1,0 | 390 | 540 | — | — | — | — |
| 6ЧРН36/45 | Г60* | 662 | 375 | 0,77 | 4,2 | 6,9 | 160,6 | 3,2 | 410 | 450 | 85 | 70 | 0,27 | 0,13(1,4) |
| 6ЧРН36/45 | Г70-5* | 736 | 350 | 0,92 | 4,4 | 7,4 | 173,2 | 4,14 | 390 | 420 | 85 | 70 | 0,27 | 0,14(1,4) |
| 8ЧРН32/48 | 8NVD48-AU | 736 | 375 | 0,76 | 4,1 | 5,9 | 173 | 2,5 | 380 | 400 | 80 | 65 | 0,14-0,19 | 0,12(1,2) |
| 8ЧРН32/48 | 8NVD48A-2U | 773 | 350 | 0,86 | 4,4 | 7,4 | 176,4 | 2,5 | 400 | 420 | 80 | 65 | 0,14-0,19 |  |
| 6ЧРН36/45 | Г70* | 883 | 375 | 1,03 | 5,2( | 7,8 | 218 | 3,6 | 410 | 450 | 80 | 65 | 0,27 | 0,17(1,7) |
| 16ДН23/30 | 10Д40 | 1670 | 690 | 0,73 | - | 10,8 | 398 | 5,0 | 390 | 500 | 90 | 75 | 0,54-0,59 | — |
| 16ДН23/30 | 10Д40 | 1748 | 675 | 0,78 | - | 10,8 | 416,5 | 5,2 | 390 | 500 | 90 | 75 | 0.54-0,59 | — |
| Показатели дизелей повышенной оборотности |
| 1411/15 | 1С110 | 11 | 1500 | 0,62 | 3,7 | 7,4 | 2,92 | 0,07 | — | 480 | — | — | — | — |
| 2ЧСП10.5/13 | - | 14,7 | 1500 | 0,52 | 3,6 | 6,4 | 3,89 | 0,10 | — | — | 50 | 90 | 0,14-0,29 | — |
| 2410/14 | 2NVD14 | 14,7 | 1500 | 0,53 | — | — | 4,4 | 0,10 | — | — | . — | — |  | — |
| 2411/15 | 2C110 | 22 | 1500 | 0,62 | 3,7 | 7,4 | 5,83 | 0,13 | — | 480 | — | — | — |  |
| 3411/15 | ЗЛ110 | 22 | 1000 | 0,62 | 3,7 | 7,4 | 5,83 | 0,15 | — | 480 | — | — | — | — |
| 4410/14 | 4NVD14 | 29,4 | 1500 | 0,53 | — | — | 8,8 | 0,14 | — | — | — | — | — | — |
| 3412,5/18 | 3NVD18 | 30,9 | 1000 | 0,56 | — | — | 8,0 | 0,147 | — | — | — | — | — | — |
| 4411/15 | 4C110 | 44,1 | 1500 | 0,62 | 3,7 | 7,4 | 11,65 | 0,26 | — | 480 | 50 | 60 | 0,19-0,29 |  |
| 6411/15 | 6Л110 | 44,1 | 1000 | 0,62 | 3,7 | 7,4 | 11,65 | 0,30 | — | 480 | — | — | — | — |
| 4416/22 | 4C160 | 80,3 | 1000 | 0,59 | 3,7 | 6,4 | 22,05 | 0,48 | — | 460 | 50 | 60 | 0,19-0,29 | — |
| 64СП15/18 | ЗД6 | 110,4 | 1500 | 0,46 | 3,1 | 7,4 | 27,7 | 1,35 | 450 | 500 | 95 | 90 | 0,69-0,78 | — |
| 64СП15/18 | ЗД6 | 110,4 | 1350 | 0,51 | 3,4 | 7,4 | 27,7 | 1,35 | 450 | 500 | 95 | 90 | 0,69-0,78 | — |
| 64СПН15/18 | ЗД6Н | 110,4 | 1000 | 0,69 | 3,4 | 7,8 | 26,8 | 0,6 | 520 | 600 | 90 | 95 | 0,59-0,88 | — |
| 6415/18 | 6ВД18/15-1 | 147 | 1500 | 0,68 | - | 7,4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6ЧРН32/48 | 6NVD48A-2U | 515 | 300 | 0,89 | 3,9 | 6,5 | 117,6 | 1,7 | 380 | 420 | 80 | 65 | 0,14-0,19 | — |
| 6ЧСН27.5/35 | 6Л2751ППН | 515 | 600 | 0,82 | 4,3 | 6,9 | 121,3 | 2,7 | 380 | 400 | 75 | 75 | 0,14-0,29 | 0,13 |
| 6ДРЗО/50—6 | — | 515 | 300 | 0,48 | 3,7 | 5,9 | 132,3 | 2,2 | 280 | 300 | 60 | 60 | 0,14-0,19 | — |
| 6ЧРН32/48 | 6NVD48-AU | 552 | 335 | 0,85 | 4,1 | 6,8 | 126,0 | 1,7 | 410 | 430 | 80 | 65 | 0,14-0,19 | — |
| 6ЧН31,8/33 | Д50 | 662 | 720 | 0,70 | 3,2 | 4,9—5,7 | 165,6 | 5,4 | 470 | 470 | 75 | 70 | 2,4 | — |
| 6ЧНС32/48 | 6NVD48A-2 | 640 | 375 | — | — | 7,1(72) | — | 1,0 | 390 | 540 | — | — | — | — |
| 6ЧРН36/45 | Г60* | 662 | 375 | 0,77 | 4,2 | 6,9 | 160,6 | 3,2 | 410 | 450 | 85 | 70 | 2,7 | 0,13 |
| 6ЧРН36/45 | Г70-5* | 736 | 350 | 0,92 | 4,4 | 7,4 | 173,2 | 4,14 | 390 | 420 | 85 | 70 | 0,27 | 0,14( |
| 8ЧРН32/48 | 8NVD48-AU | 736 | 375 | 0,76 | 4,1 | 5,9 | 173 | 2,5 | 380 | 400 | 80 | 65 | 0,140-0,19 | 0,12 |
| 8ЧРН32/48 | 8NVD48A-2U | 773 | 350 | 0,86 | 4,4 | 7,4 | 176,4 | 2,5 | 400 | 420 | 80 | 65 | 0,14-0,19 |  |
| 6ЧРН36/45 | Г70* | 883 | 375 | 1,03 | 5,2 | 7,8 | 218 | 3,6 | 410 | 450 | 80 | 65 | 0,27 | 0,17 |
| 16ДН23/30 | 10Д40 | 1670 | 690 | 0,73 | — | 10,8 | 398 | 5,0 | 390 | 500 | 90 | 75 | 0,54-0,59 | — |
| 16ДН23/30 | 10Д40 | 1748 | 675 | 0,78 | — | 10,8 | 416,5 | 5,2 | 390 | 500 | 90 | 75 | 0,54-0,59 | — |
| Показатели дизелей повышенной оборотности |
| 1Ч11/15 | 1С110 | 11 | 1500 | 0,62 | 3,7 | 7,4 | 2,92 | 0,07 | — | 480 | — | — | — | — |
| 2ЧСП10.5/13 |  | 14,7 | 1500 | 0,52 | 3,6 | 6,4 | 3,89 | 0,10 | — | — | 50 | 90 | 0,14-0,29 | — |
| 2Ч10/14 | 2NVD14 | 14,7 | 1500 | 0,53 | — | — | 4,4 | 0,10 | ~ | — | — | — | — | — |
| 2Ч11/15 | 2C110 | 22 | 1500 | 0,62 | 3,7 | 7,4 | 5,83 | 0,13 | — | 480 | — | — | — |  |
| 3Ч11/15 | ЗЛ110 | 22 | 1000 | 0,62 | 3,7 | 7,4 | 5,83 | 0,15 | — | 480 | — | — | — | — |
| 4Ч10/14 | 4NVD14 | 29,4 | 1500 | 0,53 | — | — | 8,8 | 0,14 | — | — | — | — | — | — |
| 3Ч12,5/18 | 3NVD18 | 30,9 | 1000 | 0,56 | — | — | 8,0 | 0,147 | — | — | — | — | — | — |
| 4Ч11/15 | 4C110 | 44,1 | 1500 | 0,62 | 3,7 | 7,4 | 11,65 | 0,26 | — | 480 | 50 | 60 | 0,19-0,29 | — |
| 6Ч11/15 | 6Л110 | 44,1 | 1000 | 0,62 | 3,7 | 7,4 | 11,65 | 0,30 | — | 480 | — | — | — | — |
| 4Ч16/22 | 4C160 | 80,3 | 1000 | 0,59 | 3,7 | 6,4 | 22,05 | 0,48 | — | 460 | 50 | 60 | 0,19-0,29 | — |
| 6ЧСП15/18 | ЗД6 | 110,4 | 1500 | 0,46 | 3,1 | 7,4 | 27,7 | 1,35 | 450 | 500 | 95 | 90 | 0,69-0,78 | — |
| 6ЧСП15/18 | ЗД6 | 110,4 | 1350 | 0,51 | 3,4 | 7,4 | 27,7 | 1,35 | 450 | 500 | 95 | 90 | 0,69-0,78 | — |
| 6ЧСПН15/18 | ЗД6Н | 110,4 | 1000 | 0,69 | 3,4 | 7,8 | 26,8 | 0,6 | 520 | 600 | 90 | 95 | 0,59-0,88 | — |
| 6Ч15/18 | 6ВД18/15-1 | 147 | 1500 | 0,68 | — | 7,4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6ЧСПН15/18 | ЗД6Н | 173,6 | 1500 | 0,72 | — | 7,8 | 41,9 | 1,2 | 600 | 650 | 90 | 95 | 0,69-0,78 | — |
| 6ЧСПН15/18 | ЗД6Н | 173,6 | 1350 | 0,81 | — | 7,8 | 43,1 | 1,2 | 600 | 650 | 90 | 95 | 0,69-0, | — |
| 12ЧСП15/18 | ЗД12 | 220,8 | 1500 | 0,45 | 3,4 | 7,4 | 54,2 | 2,6 | — | 500 | 95 | 90 | 0,49-1,03 | — |
| 12ЧСП15/18 | ЗД12 | 220,8 | 1350 | 0,5 | 3,2 | 7,4 | 56,1 | 2,6 | — | 500 | 95 | 90 | 0,49-1,03 | — |
| 6ЧН15/18 | 6ВД18/15А-1 | 225 | 1500 | 1,02 | — | 7,4 | — | — | 530 | 580 | 90 | 85 | — | — |
| 6ЧН 18/26 | 6NVD26A-3 | 272,3 | 950 | 0,87 | 5,1 | 6,9 | 67,0 | 0,65 | 460 | 485 | 85 | 75 | 0,64 | — |
| 6ЧСПН 18/26 | 6NVD26A-3 | 287 | 1000 | 0,87 | 4,6 | 6,9 | 62,9 | — | 420 | 450 | 80 | 75 | 0,31-0,39 | 0,14 |
| 6ЧН15/18 | 6ВД18/15АЛ-1 | 320 | 1500 | 1,35 | — | 7,4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6ЧН15/18 | 6ВД18/15АЛ-1 | 347 | 1500 | 1,46 | — | 7,4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6ЧН20/26 | 6ВД26/20АЛ-2 | 441 | 750 | — | — | 12,7 | — | 1,1 | 395 | 515 | — | — | — | — |
| 6ЧН20/26 | 6ВД26/20АЛ-2 | 496 | 750 | — | — | 12,7 | — | 1,1 | 425 | 550 | — | — | — | — |
| 6ЧНС20/26 | 6ВД26/20АЛ-1 | 529,9 | 1000 | 1,3 | 3,4 | 12,2 | 116 | 1,1 | 450 | 475 | 85 | 75 | 0,34 | — |
| 6ЧНС20/26 | 6ВД26/20АЛ-2 | 662,4 | 1000 | 1,62 | 3,4 | 12,2 | 153 | 1,1 | 450 | 475 | 85 | 75 | 0,34 | — |
| 12ЧН22/24 | 12В22В* <Васа» | 1455 | 900 | 1,74 | 9,3 | 11,3 | 350 | 2,2 | 400 | 530 | 83 | 85 | 0,39 | 0,16 |
| 12ЧН22/24 | 12В22 <Васа» | 1605 | 1000 | 1,74 | 9,3 | 11,3 | — | — | 400 | 530 | 83 | 85 | — | 0,16 |
| 12ЧН22/24 | 12В22 <Васа» | 1725 | 1200 | 1,55 | 9,3 | 11,3 | — | — | 400 | 530 | 83 | 85 | — | 0,16 |
| Показатели высокооборотных дизелей |
| 6ЧСП9.5/11 | — | 40,5 | 1750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6ЧСП12/14 | К-551 | 62,2 | 1550 | 0,54 | — | 5,9 | 19,8 | 0,59 | — | 550 | 70 | 65 | 0,44 | — |
| 6ЧСПН12/14 | К-558 | 92 | 1700 | 0,69 | — | 7,3 | 26,0 | 0,9 | — | 400 | 95 | 95 | 0,2-0,7 | — |
| 6ЧН13,5/15,5 | 49АНМ-56Н6А "Вола" | 154,6 | 1600 | 0,87 | — | 8,8 | 35,7 | 0,35 | 500 | 500 | 75—85 | 85—95 | 0,34 | — |
| 12ЧН13,5/15,5 | 44АНМ-42Н12А "Вола" | 294,4 | 1600 | 0,83 | — | 8,8 | 73,5 | 0,6 | 530 | 530 | 85 | 95 | 0,29-0,34 | — |
| 12ЧСПН18/20 | М400 | 736 | 1700 | 0,83 | 4,1 | 7,8 | 194,7 | 6 | 560 | 600 | 85 | 95 | 0,86 | — |
| 12ЧСПН18/20 | М401А-1 | 736 | 1550 | 0,89 | — | — | 170,0 | — | 490 | 600 | 85 | 95 | 0,59—0,88 | 0,16 |
| 12ЧСПН18/20 | М416 | 809 | 1550 | 0,98 | — | — | 183,0 | — | 570 | — | 75 | 77 | 0,86 | 0,13 |

# Приложение 3