Задания по контрольно-графической работе №1

«Электрические цепи постоянного тока».

В электрической цепи постоянного тока, схема, метод анализа и параметры элементов которой заданы для каждого варианта в таблице, определить:

1)	токи в ветвях (их значения и фактическое положительное направление);

- показания вольтметра и ваттметра;

- режимы работы источников ЭДС. Составить баланс мощностей.

| № вар. | № схем. | Полож. выкл. | Метод анализа | Параметры элементов электрической схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E1 В | Е2 В | Е3 В | R01 Ом | R02 Ом | R03 Ом | R1 Ом | R2 Ом | R3 Ом | R4 Ом | R5 Ом | R6 Ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 61 | 1.16 | замкн | Конт.ток | 70 | 24 | 40 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 4,8 | 4,4 | 4,9 | 5,3 | 8 | 4 |

•		    •		        •		  •		   •		  •

R2         E1                         R3          R4                      R2 	        R3       E1                      R5

E2    V             R01	    E3		     *    W       R4                      R03                R01

R6			       *	   •

•			     B					                •        B

R02                   R1                    R03 		       R02           E3	   V	       R1

•    •

R5 		         E2                                      R6

•		    •	  W		 •    •			   •	          •

*	        *

Рис.1.15					Рис.1.16