Задания по контрольно-графической работе №1

«Электрические цепи постоянного тока».

В электрической цепи постоянного тока, схема, метод анализа и параметры элементов которой заданы для каждого варианта в таблице, определить:

1)	токи в ветвях (их значения и фактическое положительное направление);

- показания вольтметра и ваттметра;

- режимы работы источников ЭДС. Составить баланс мощностей.

| № вар. | № схем. | Полож. выкл. | Метод анализа | Параметры элементов электрической схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E1 В | Е2 В | Е3 В | R01 Ом | R02 Ом | R03 Ом | R1 Ом | R2 Ом | R3 Ом | R4 Ом | R5 Ом | R6 Ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 86 | 1.22 | замкн | Налож. | 50 | 60 | 40 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 5,9 | 6,8 | 7,9 | 2 | 4 | 3 |

B    E1 	     R01           R1       			        R01	       E1	          R1

•					       •							 •

E2	        R02	  R2 					     B		    R6

•		      •					  •

R4      R6					   V	        R4            R5

R5 						    E2 	  R02           R2

•	      W		•	       •	      •						 •

*		*

# V

R03 	  E3             R3 				         R3 	 R03               E3

•				      •	    W		     •

*	          *

Рис.1.21						Рис.1.22

Задания по расчетно-графической работе №2

«Электрические цепи однофазного синусоидального тока».

В электрической цепи однофазного синусоидального тока, схема и параметры элементов которой заданы для каждого варианта в таблице, определить:

1)	полное сопротивление электрической цепи и его характер;

2)	действующие значения токов в ветвях;

- показания вольтметра и ваттметра;

Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений для всей цепи.

| № вар. | № схемы | Параметры элементов электрической цепи |
| --- | --- | --- |
|  |  | E В | f Гц | R1Ом | C1 МкФ | L1 мГн | R2 Ом | C2 мкФ | L2 мГн | R3 Ом | C3 мкФ | L3 мГн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 86 | 1.21 | 170 | 50 | 8 | 500 | - | - | - | 31,8 | 10 | 318 | 47,7 |

Рис.1.21