Домашнее задание №1 (гр. УТС-17т доп.)

Расчет разветвленной цепи постоянного тока разными методами

- Пользуясь данными таблицы, составить расчетную схему

- Определить токи в ветвях цепи по законам Кирхгофа. Расчет выполнить любым известным методом, кроме автоматизированного решения в MathCadе или иной среде.

- Составить баланс мощностей.

- Методом эквивалентного генератора определить ток в заданной ветви (крайняя правая графа таблицы).

- Построить потенциальную диаграмму любого контура, содержащего не менее двух источников ЭДС.

Примечание:

- Источник ЭДС расположить последовательно с соответствующим сопротивлением,

- Положительные направления ЭДС задать следующим образом:

|  | E1 | E4 | E6 | E2 | E3 | E5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нечетные варианты | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Четные варианты | ( | ( | ( | ( | ( | ( |

| Вариант | Значения параметров элементов схемы |
| --- | --- |
|  | Сопротивления, Ом | Источники: ЭДС( В) | № ветви |
|  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |  |
| 2д | 27 | 26 | 35 | 33 | 24 | 9 |  |  | 24 |  |  | 28 | 4 |

Домашнее задание №2 (гр. УТС-17т)

«Расчет разветвленной цепи переменного тока»

1. Пользуясь данными таблицы, составить расчетную схему

2.1. Определить токи в ветвях и значение ЭДС

2.2. Составить баланс мощностей

2.3. Построить векторную диаграмму токов для одного из узлов.

2.4. Построить векторную диаграмму напряжений для любого контура, содержащего ЭДС

Примечание: Номер варианта указан в задании с исходными данными для расчета. Это задание обязательно должно быть приложено к домашней работе

| Вариант | номер схемы | Параметры элементов R[Ом], L[мГн], C[мкФ] | Параметры: напряжение на элементах, В; ток в ветви, А; начальная фаза | Частота, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номера ветвей |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  | R1 | L1 | C1 | R2, | L2 | C2 | R3 | L3 | C3 | U3 |  | f |
| 42 | 3 | 45 | 91,6 |  | 32 |  | 21,0 | 50 | 80,0 | 63,0 | 23 | -86 | 114 |

# Text boxes

1

2

3

4

5

6